## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Практичне заняття
Фонтанна експлуатація свердловин

## Slide 2: Задача 1
Розрахувати вибійний тиск під час артезіанського фонтанування свердловини. Відомо: довжина стовбура свердловини H' = 1900 м; труби опущено до вибою (H' = L); внутрішній діаметр насосно-компресорних труб d = 0,062 м; густина нафти ρ = 880 кг/м3; динамічний коефіцієнт в’язкості нафти μр = 1,3·10 –3 Па·с; тиск на гирлі свердловини pг = 0,1 МПа; об’ємна витрата нафти Q = 0,0146 м3/с; кут нахилу свердловини αз = 6°.

## Slide 3: Задача 2
Визначте мінімальний вибійний тиск фонтанування для даних: дебіт по рідині 100 м3/добу, підйомні труби спущено до вибою на глибину 870 м, середня густина рідини 850 кг/м3, а її динамічна в’язкість 3 мПа∙с. Внутрішній діаметр підйомних труб 59 мм. Тиск насичення нафти газом рівний устьовому і становить 0,8 МПа.

## Slide 4: Задача 3
Розрахувати ефективний газовий фактор у підйомних трубах свердловини. Відомо: тиск насичення нафти газом 22 МПа; тиск біля башмака і на викиді підйомних труб 13 і 6 МПа; коефіцієнт розчинення газу в нафті 3·10‑6 м3/(м3·МПа); обводненість продукції свердловини складає 60%, технічний газовий фактор 500 м3/м3.

## Slide 5: Задача 4
Розрахуйте вміст води у продукції свердловин, при якому припиняється її фонтанування для даних: глибина спуску фонтанних труб 1700 м, діаметр труб 73 мм, тиск на буфері свердловини 0,5 МПа, тиск на вході в башмак фонтанних труб 7,5 МПа, газовий фактор 200 м3/м3, коефіцієнт розчинності газу в нафті 3·10-6 м3/(м3Па), середня густина пластової рідини 950 кг/м3, відносне занурення труб під рівень рідини 0,4, ефективний газовий фактор 150 м куб /м куб.