## Slide 1: Практичне заняття з розробки та експлуатації нафтових родовищ
Газліфтний спосіб експлуатації

## Slide 2: Пуск газліфтної свердловини в експлуатацію

## Slide 3: Розрахунок пускового тиску
pп = (h + h)g.

## Slide 4: Задача 1
Визначити величину пускового тиску однорядного компре­сорного підйомника з центральною системою, якщо глибина свердловини 2500 м; діаметр експлуатацій­ної колони 150 мм; діаметр підйомних труб 60,3 мм (за товщини стінки 5 мм); густина рідини 830 кг/м3; пластовий тиск 14,2 МПа; глибина спуску НКТ 1600 м; пласт рідину не поглинає.

## Slide 5: Задача 2
Визначити пусковий тиск для однорядного газліфтного підні­мача кільцевої системи. Вхідні дані: внутрішній діаметр експлуатаційної колони 150 мм; глибина опускання і умовний діаметр піднімальних труб 2700 м і 73 мм (за товщини стінки 5,5 мм); густина рідини 860 кг/м3, пластовий тиск 12 МПа, глибина свердловини 3000 м.

## Slide 6: Задача 3
Розрахуйте оптимальну питому витрату газу для таких даних: глибина спуску підйомних труб - 2400 м, діаметр підйомника - 73 мм за товщини стінки 5,5 мм, тиск на вході в підйомник - 12 МПа, тиск на буфері свердловини -1,3 МПа, густина рідини - 900 кг/м3, відносне занурення труб під рівень рідини 0,3.

## Slide 7: Задача 4
Розрахувати глибину опускання НКТ у газліфтну свердловину. Відомо: глибина свердловини 2800 м; діаметр обсадної колони труб 168 мм за товщини стінки 8 мм; дебіт свердловини 110 т/доб; коефіцієнт продуктивності 20 т/(доб·Мпа); газовий фактор 54 м3/т; коефіцієнт розчинності газу в нафті 3 м3/(м3·Па), обводненість продукції 48%; густина нафти і води 890 і 1100 кг/м3; робочий тиск газу 18 МПа.