## Slide 1: Практичне заняття з Розробки та експлуатації нафтових родовищ
Штангова глибинно-насосна експлуатація свердловин

## Slide 2: Задача 1
Визначити довжину ходу плунжера глибинного штангового насосу якщо довжина ходу полірованого штоку 2,1 м. Насос спущено на глибину 850 м на одноступінчастій колоні штанг, а число подвійних ходів верстата-гойдалки 10 хв-1. Сумарне видовження труб і штанг 0,25 м. Визначити теоретичну продуктивність насосу, якщо його діаметр 43 мм.

## Slide 3: Задача 2
Розрахувати максимальне навантаження на головку балансира верстата-качалки, якщо свердловинний штанговий насос спущено на глибину 900 м на одноступінчатій колоні штанг діаметром 22 мм за маси одного погонного метра штанг з урахуванням маси з’єднувальних муфт 3,14 кг/м. Густина рідини, що відкачується, – 880 кг/м3. В свердловину спущено підйомні труби внутрішнім діаметром 59 мм Інерційними та вібраційними навантаженнями і втратами на тертя знехтувати

## Slide 4: Задача 3 Глибина занурення насосу
Розрахувати мінімальну глибину занурення штангового насоса під динамічний рівень рідини, коли продукція свердловини не містить вільного газу. Відомо: глибина свердловини H = 2200 м; тиск газу в затрубному просторі Па; вибійний тиск = 14·106 Па; довжина ходу полірованого штока S = 1350 мм; діаметр отвору сідла звичайного клапана (насос НВ1-43) = 0,025 м; витрата рідини через насос Q = 45 м3/добу; обводненість продукції n = 0; об’ємний коефіцієнт нафти b = 1,48; динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти μ = 0,0011 Па·с; тиск насичення нафти газом Pн = 24,5·106 Па; густина нафти в пластових умовах ρн = 686 кг/м3.

## Slide 6: Задача 4
Розрахувати інерційні навантаження на головку балансира. Відомо: вага колони штанг у повітрі Ршт = 12·103 Н; довжина ходу сальникового штока S = 1,35 м; кількість подвійних ходів за хвилину п = 9; величина пружної деформації штанг λшт = 0,12 м; величина пружної деформації труб λтр = 0,02 м.

## Slide 8: Задача 5
Розрахувати динамічні навантаження на головку балансира. Відомо: вага колони штанг Ршт = 12·103 Н; вага гідростатичного стовпа рідини Рр = 6·103 Н; довжина ходу сальникового штока S = 1,35 м; кількість подвійних ходів за хвилину п = 9; величина пружної деформації штанг λшт = 0,12 м; величина пружної деформації труб λтр = 0,02 м.