## Slide 1
Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра ВНГ
Лабораторна робота №1
ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ПРИРОДНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
Виконав: ст. групи НІВз-22-1
Прізвище та ім’я
Перевірила: Дремлюх Н.С.
Івано-Франківськ 2025

## Slide 2
Мета роботи
Вивчити та засвоїти методику визначення густини вуглеводневих газів з допомогою ефузіометра.

## Slide 3
Теоретична частина
Визначення густини газів проводять у промислових і науково-дослідних лабораторіях нафтогазовидобувних підприємств і науково-дослідних інститутів. Густина газів входить до багатьох розрахункових формул, які використовуються в газовій справі: при підрахунках запасів газу в покладі і кількості видобутого газу; при визначенні за аналітичними залежностями пластових і вибійних тисків; при розрахунках процесів фільтрації газу в пласті, руху його у свердловинах і в газозбірних мережах і т.д.
Густина газу – це один з основних параметрів газу, що залежить від його складу, тиску і температури. Природні гази за складом і вмістом окремих компонентів поділяються на три групи: 1) гази, які видобувають із суто газових родовищ (сухі гази) і складаються в основному з метану (82-98 % об.); 2) гази, які видобувають із газоконденсатних родовищ і є сумішшю сухого газу та рідкого газового (вуглеводневого) конденсату, що складається з бензинових, гасових, лігроїнових фракцій, а іноді й важких масляних фракцій (солярового масла) – цей газ також містить значну кількість метану (70-85 % об. і більше); 3) гази, які видобувають разом з нафтою із нафтових родовищ, – це супутні нафтові гази, які представляють собою суміші сухого газу, пропан-бутанової фракції і газового бензину і містять тільки 30-70 % об. метану.

## Slide 8
Обладнання та прилади
Ефузіометр призначений для визначення густини вуглеводневих газів. Схема приладу зображена на рисунку 2.1. Прилад складається з вимірювальної ємності (посудини) 1 з двома мітками „а” і „б”, триходового крана 2, діафрагми (капілярного відводу) 3, відводу 4 для заповнення вимірювальної ємності досліджуваним газом, двоходового крана 5, зрівнювальної склянки 6.

## Slide 9
Номер дослідів | Час витікання досліджуваного газу, с | Час витікання повітря, с | Густина повітря, кг/м3 | Густина газу, кг/м3 | Відносна густина газу
1 |  |  | 1,205 |  | 
2 |  |  | 1,205 |  | 
3 |  |  | 1,205 |  | 
середнє значення |  |  |  |  | 
Таблиця 2.1 – Результати дослідів та обчислень