## Slide 1
Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет натфи і газу
Кафедра ВНГ
Лабораторна робота №2
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ СТАБІЛЬНОГО
ВУГЛЕВОДНЕВОГО КОНДЕНСАТУ
Виконав: ст. групи НІВз-20-1
Прізвище та ім’я
Перевірила: Дремлюх Н.С.
Івано-Франківськ 2024

## Slide 2
Мета роботи
Вивчити та засвоїти методику визначення кінематичної в’язкості стабільного вуглеводневого (газового) конденсату за допомогою віскозиметра.
Теоретична частина
Значна кількість родовищ природних газів належить до числа газоконденсатних родовищ. Пластові гази цих родовищ містять в розчиненому стані велику кількість важких вуглеводнів від пентану і вище, які при зниженні тиску і температури частково виділяються із газу у вигляді газового (вуглеводневого) конденсату. Вуглеводневий конденсат складається із суміші бензинових, гасових, лігроїнових і більш важких масляних фракцій (солярового масла) і є цінною сировиною для нафтохімічної промисловості.
У процесі розробки газоконденсатних родовищ продукція свердловин по шлейфах поступає на установки комплексного підготовляння газу і конденсату, де відбувається розділення газу і вільного конденсату та їх подальше підготовляння до дальнього транспортування шляхом вилучення з газу несконденсованих важких вуглеводнів методами низькотемпературної сепарації, абсорбції та адсорбції. Сконденсована в промисловому сепараторі при тиску і температурі сепарації рідина не є товарним продуктом і являє собою нестабільний (сирий) конденсат, який містить значну кількість легких вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану).

## Slide 3
Стабілізація конденсату є основним етапом його підготовляння до транспортування і зберігання. Вона полягає у вилученні з конденсату легких вуглеводнів, які за стандартних умов (тиск – 0,1013 МПа, температура – 293 К або 20 0С) знаходяться в газоподібному стані. Стабільним вважається конденсат, який за стандартних умов містить суміш рідких вуглеводнів (пентан+вищі). Пропан-бутанова фракція, яку отримують у процесі стабілізації конденсату, є цінною сировиною для нафтохімічної промисловості.
Для розрахунку технологічних процесів і апаратів промислового підготовляння конденсату і проектування конденсатопроводів необхідно знати в’язкість конденсату при різних температурах.

## Slide 4
Обладнання та прилади
Прилад для визначення кінематичної в’язкості стабільного вуглеводневого конденсату показано на рисунку . Він складається з водяної бані 1, віскозиметра типу Пінкевича 2, електромішалки 3, електроконтактного термометра 4, електронагрівника 5, панелі управління 6, гумової груші 7, триходового крана 8. Віскозиметр 2 затискується в держаку 9 штатива 10. Електронагрівник 5 і електромішалка 3 монтуються на покришці 11. Панель управління має два тумблери. Лівий служить для включення електронагрівника, правий – для включення електромішалки.
1 - водяна баня; 2 - віскозиметр типу Пінкевича; 3 - електромішалка; 4 - електроконтактний термометр; 5 - електронагрівник; 6 - панель управління; 7 - гумова груша; 8 - триходовий кран; 9 - держак; 10 - штатив; 11 - покришка.
Рисунок – Прилад для вимірювання кінематичної в’язкості стабільного конденсату

## Slide 5
Порядок виконання роботи
Перед початком досліду віскозиметр ретельно промивають послідовно бензином, етиловим спиртом і просушують продуванням чистим підігрітим повітрям або в сушильній шафі.
Для набирання проби конденсату на відвідну трубку В одягають гумову трубку з грушею. Потім, затиснувши пальцем коліно Б, перевертають віскозиметр і опускають коліно А в посудину з конденсатом. За допомогою гумової груші засмоктують конденсат у віскозиметр до мітки М2. При цьому необхідно слідкувати, щоб у капілярі і в розширеннях Д не утворились бульбашки повітря, розриви і плівки.
В той момент, коли рівень конденсату доходить до мітки М2, віскозиметр виймають із посудини з конденсатом і швидко ставлять у нормальне положення. Знімають резинову трубку з відвідної трубки. Витирають зовнішню сторону коліна А і одягають на нього гумову трубку з грушею.
Для проведення досліду підключають вилку приладу до розетки живлення, задають (за допомогою електроконтактного термометра) необхідне значення температури і включають в роботу електронагрівник і мішалку. Після встановлення необхідної температури знімають виміри. Для цього при відкритому триходовому крані запомповують грушею конденсат в коліно А, приблизно до однієї третьої висоти верхнього розширення Д. Потім за допомогою триходового крана з’єднують коліно А віскозиметра з атмосферою. Під дією власної ваги конденсат починає перетікати із коліна А через капіляр в коліно Б. Точно в момент, коли рівень конденсату досягне мітки М1, включають секундомір і зупиняють його в той момент, коли рівень конденсату досягне мітки М2. Час, який зафіксовано секундоміром, записують. Визначення часу витікання конденсату через капіляр повторюють кілька разів.
Аналогічні виміри проводять при семи-восьми різних температурах.