## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Лекція 1
Вступ. Стан та перспективи нафтовидобувної галузі.
Формування нафтових родовищ.
Властивості колекторів та флюїдів.

## Slide 2: Література
1 Основна література
Бойко В.С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ. – Київ: Реал-Принт, 2004. – 695 с.
Купер І.М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ. Методичні вказівки.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.
Купер І.М.Розробка та експлуатація нафтових родовищ: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. с.
Бойко В.С., Тарко Я.Б., Вольченко Д.О., Соломчак Я.В., Псюк М.О. Лабораторний практикум з технології і техніки видобування нафти. Частина 1. Роботи №№1-9. Методичні вказівки для студентів спеціальності видобування нафти і газу ”. – Івано-Франківськ: Факел, 200. – 100 с.
Купер І.М., Мороз Л.Б. Розробка та експлуатація нафтових родовищ: курсове проектування.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2024,- 21 с.
Довідник з нафтогазової справи. Під заг.ред. В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – К.:Львів, 1996.-620 с
Купер І.М. Угриновський А.В. Фізика нафтового і газового пласта: Підручник.- Івано-Франківськ:Фоліант 2018.- 448с.

## Slide 3: Література
2 Додаткова література
7. Бойко В.С., Бойко Р. В. Підземна гідрогазомеханіка: Підручник. – Львів: Апріорі, 2005. – 452 с.
8. Бойко В.С. Проектування експлуатації нафтових свердловин. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. Ч.1. – 215 с.

## Slide 4
Список країн-лідерів за запасами нафти Країна Запаси, млрд. барелів Частка у світових запасах, %
Венесуела 298,3 17,7
Саудівська Аравія 265,9 15,8
Канада 174,3 10,3
Іран 157,0 9,3
Ірак 150,0 8,9
Кувейт 101,5 6,0
ОАЕ 97,8 5,8
Росія 93,0 5,5
Лівія 48,5 2,9
США 44,2 2,6
Нігерія 37,1 2,2
Казахстан 30,0 1,8
Катар 25,1 1,5
Китай 18,1 1,1
Бразилія 15,6 0,9

## Slide 5
Родовищ-гіганти, запаси яких перевищують 0,5 млрд. т нафти
Їх є близько 30, серед яких найбільші:
мексиканське - Чиконтепек (первинні запаси 19 млд. т)
аравійські – Аль-Гавар(– 10,1 млрд. т), Сафанія-Хафджі (4,1 млрд. т);
кувейтське – Великий Бурган (9,9 млрд. т);
іракські – Ер-Румайла (2,7 млрд. т), Кіркук (2,2 млрд. т), іранські – Ахваз (2,4 млрд. т), Марун (2,2 млрд. т), Гечсаран (2,1 млрд.т),
венесуельське – Шельф Болівар (4,8 млрд. т); російські – Ромашкінське (3,0 млрд. т), Самотлор (2,7 млрд. т), Приобське (2,4 млрд. т).

## Slide 6: ФІЗИЧНІ УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У ПОКЛАДІ
Нафта і природний газ залягають, зазвичай, під високим тиском у пористих гірських породах, насичуючи їх. У міру відбору із пласта нафти і газу пластовий тиск зменшується, а вуглеводні, які залишаються в пласті, постійно піддаються фізичним змінам. Тому виникає необхідність у вивченні фізико-хімічних властивостей вуглеводнів, що перебувають у пластових умовах, а особливо зміну цих властивостей від тиску і температури.

## Slide 7: Формування родовищ нафти

## Slide 8: Акумуляція вуглеводнів
пП

## Slide 9: Методи пошуків нафтових родовищ
Геологічні побудови
Аерокосмічні дослідження
Сейсмічні методи пошукових робіт
Геохімічні дослідження
Біолокація.

## Slide 10: Карта нафтових родовищ України

## Slide 11: Аерокосмічні дослідження

## Slide 12: Геофізичні методи пошуків

## Slide 13: Сейсмічні дослідження

## Slide 14: Геохімічні дослідження

## Slide 15: Три частини процесу видобування нафти
У цілому весь виробничий процес видобування нафти можна поділити на три частини:
1) розробка нафтового родовища (організація руху флюїдів у пласті до видобувних свердловин і управління ними);
2) свердловинне видобування нафти або технологія і техніка експлуатації свердловин (піднімання флюїдів із вибоїв видобувних свердловин на поверхню і нагнітання витіснювальних агентів у пласт);
3) збирання і підготовка нафти, нафтового газу і води (транспортування видобутої нафти трубопроводами від свердловин до центрального збірного пункту, отримання товарної продукції, транспортування води до нагнітальних свердловин).

## Slide 16: Гірничо-геологічні параметри
Серед гірничо-геологічних параметрів основними є такі:
1) геометрія родовища (форма, площа і висота родовища, розчленованість на окремі поклади і продуктивні пласти, глибина залягання);
2) властивості колекторів (ємнісні – пористість, нафтонасиченість; фільтраційні – проникність; літологічні – гранулометричний склад, питома поверхня, карбонатність; фізичні – механічні, теплофізичні та ін.);
3) фізико-хімічні властивості флюїдів;
4) енергетична характеристика родовища;
5) величина запасів нафти.

## Slide 17: Тиск у покладах
У нафтовидобувній промисловості використовують поняття гідростатичного, гірничого і пластового тиску.
Гідростатичний тиск – це тиск, який створює стовп води за умови нерозривності водної фази в породах (тиск водяного стовпа).
Гірничий тиск – це тиск, який створюють вищезалеглі породи.
Пластовий тиск – це тиск флюїдів у конкретному пласті. У верхній зоні вільного водообміну осадової товщі пластовий тиск за своєю природою є гідростатичний, тобто дорівнює останньому.

## Slide 18: Гірничий і пластовий тиск
де п – середня густина вищезалеглих насичених порід, причому п = 2300-2600 кг/м3
Pпл = gH,
Pг = пgH,

## Slide 19: Аномально-високий і аномально низький пластовий тиск
Загалом пластовий тиск (Па) обчислюють за формулою:
Pпл = kаgH,
де kа – коефіцієнт аномалії тиску;
H – глибина залягання розглядуваного пласта, м;
 – густина прісної води, кг/м3;
g – прискоренння вільного падіння, м/с2.
Якщо kа > 1,2, то тиск називають аномально високим пластовим тиском (АВПТ), а якщо kа < 1 – аномально низьким (АНПТ). Звідси зрозуміло, що коефіцієнт аномалії тиску – це відношення фактичного пластового тиску до умовного гідростатичного.
.

## Slide 20: Пластова температура Пластова температура – це температура в покладі. Геотермічний градієнт ГТ , що є зміною температури Т за зміни глибини z, тобто

## Slide 21: Поклад і родовище
Покладом називається природне локальне одиничне скупчення нафти в одному або кількох сполучених між собою пластах-колекторах, тобто в гірських породах, здатних вміщувати в собі та віддавати в процесі розробки нафту.
Родовище – це сукупність одиничних покладів нафти, які належать до одного або кількох природних пластів, приурочених до одного стратиграфічного комплексу і розміщених на одній локальній площі. Родовище може бути одно- або багатопластовим. У середньому на одне родовище припадає біля трьох покладів.
Товщина продуктивних пластів змінюється від кількох метрів до десятків, а інколи і сотень метрів. Розміри родовищ у середньому становлять: довжина – 5...10 км, ширина – 2...3 км, висота (поверх нафтогазоносності) – 50...70 м.

## Slide 22: Родовища вуглеводнів
У надрах виділяють такі поклади (родовища):
Газові, які містять тільки газ;
Газоконденсатні, в газі яких міститься газоконденсат;
Нафтові з різним вмістом розчиненого газу (як правило, менше 200-250 м3/т, а іноді для покладів перехідного стану і більше, коли вуглеводні за своїми фізичними властивостями – в’язкістю й густиною – в пластових умовах близькі до критичного стану і займають проміжне положення між рідиною та газом);
Газонафтові (чи нафтогазові) за різного співвідношення запасів нафти;
Нафтогазоконденсатні, які містять нафту, газ і газоконденсат.

## Slide 23: Запаси нафти за величиною
За величиною видобувних запасів (у млн.т.) родовища нафти умовно, в останній час, поділяють на:
дуже дрібні (до 1,0);
дрібні (1-5);
невеликі (5-10);
середні (10-30);
великі (30-100);
дуже великі (100-300);
унікальні (понад 300).

## Slide 24: Запаси нафти за промисловим значенням
Балансові (нормально економічні) запаси, які на момент підрахунку можна, згідно з техніко-економічними розрахунками, економічно ефективно видобути і використати за умови застосування сучасної техніки і технології видобування та переробки вуглеводневої сировини, що забезпечують дотримання вимог раціонального використання надр і охорони навколишнього природного середовища;
Умовно балансові (обмежено економічні) запаси, ефективність видобування і використання яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути використані на момент оцінки. Зокрема використання цієї групи запасів можливе в разі надання пільгових умов видобування або іншої підтримки інвесторів з боку держави;
Позабалансові (потенційно економічні) запаси, ефективність видобування і використання яких на момент оцінки є економічно недоцільними, але в майбутньому вони можуть стати об’єктом промислового значення;
З невеликим промисловим значенням (можливо економічні) запаси, для яких виконано тільки початкову геолого-економічну оцінку з використанням припущених технологічних та економічних вхідних даних.

## Slide 26: Запаси за ступенем вивченості
Розвідані запаси – це обсяги нафти і газу, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні та інші умови залягання яких вивчено з повнотою, достатньою для складання проектів розробки і облаштування родовищ. Серед них за зменшенням ступеня розвіданості виділяють запаси категорії А, В і С1. Розвідані запаси є підставою для проектування будівництва видобувного підприємства і проведення промислової розробки родовища (покладу). Розвідані запаси визначаються за даними закінченої геологічної розвідки та дослідно-промислової розробки.
Попередньо розвідані запаси – це група запасів нафти і газу, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні та інші умови залягання яких вивчено з повнотою, достатньою для техніко-економічного обґрунтування промислового значення родовища. Попередньо розвідані запаси є основою для обґрунтування доцільності подальшої розвідки. Попередньо розвідані запаси можуть бути проіндексовані літерою категорії запасів С2. Попередньо розвідані запаси використовуються для визначення перспектив родовища, планування геологорозвідувальних робіт чи геолого-промислових досліджень і за умов значної складності геологічної будови для проектування розробки покладів.

## Slide 27: Категорія важкодобувних і виснажених запасів нафти і газу
1.Запаси родовищ і покладів з геолого-технологічними умовами залягання та розробки, які ускладнюють їх вилучення, а саме:
  -запаси високов'язких нафт (з динамічним коефіцієнтом в'язкості в пластових умовах понад 30 мПа∙с).
  - запаси в низько проникних колекторах (коефіцієнт проникності менше 0,05 мкм2 для нафти і менше 0,02 мкм2 для природного газу).
  - запаси нафтових облямівок і підгазових зон нафтогазоконденсатних родовищ з висотою нафтового покладу, меншою від 30 м і шириною до 200 м.
  - запаси виснажених покладів зі ступенем вироблення початкових видобувних запасів нафти понад 80 % і природного газу — понад 85 %.
  - запаси нафтових покладів з середньою обводненістю продукції понад 80 % за умови вилучення більше 60 % початкових видобувних запасів.
2.Запаси родовищ і покладів з природно-географічними та екологічними умовами залягання, які ускладнюють їх розробку, а саме:
  - запаси родовищ, розташованих у морських акваторіях.
  - запаси родовищ, розташованих у межах державних заповідників, заказників або охоронних зон.

## Slide 28: Класифікація родовищ і свердловин за їх глибиною і початковим дебітом
Глибокими називають свердловини з глибиною від 4500 до 7500 м;
Надглибокими – від 7500 до 15000 м.
За початковими значеннями дебіту (в т/добу) розрізняють :
низько- (до 7);
середньо- (від 7 до 25);
високо- (від 25 до 200);
надвисокодебітні (понад 200) свердловини і нафтові поклади.

## Slide 29: Газонафтові родовища
Де Vн - об’єм нафтової частини покладу; Vн + Vг – об’єм всього покладу.
Двофазні поклади поділяють на:
1.нафтові з газовою або газоконденсатною шапкою Vст >0,75;
2. газонафтові або газоконденсатонафтові 0,5 <Vст ≤ 0,75;
3. нафтогазові або нафтогазоконденсатні 0,25 < Vст ≤ 0,5;
4.газові чи газоконденсатні з нафтовою облямівкою Vст ≤ 0,25.

## Slide 30: Розподіл нафтових родовищ за в'язкістю пластової нафти
1. поклади малов'язкої нафти μн пл ≤ 5 мПа·с;
2. поклади середньов’язкої нафти 5 < μн пл ≤ 10 мПа·с;
3.поклади в’язкої нафти 10 < μн пл ≤ 30 мПа·с;
4.поклади високоов’язкої нафти μн пл > 30 мПа·с;

## Slide 31: Розподіл родовищ за абсолютною проникністю колекторів
1. низькопроникні k ≤ 0,05 мкм2;
2. середньопроникні 0,05 < k ≤ 0,15 мкм2;
3. високопроникні k > 0,15 мкм2.

## Slide 32: Етапи геологорозвідувальних робіт
Залежно від поставлених завдань і стану вивченості нафтогазоносності надр виділяють три етапи розвідувальних робіт на нафту і газ:
регіональний;
пошуковий;
розвідувальний.
Всі вони мають свої окремі стадії виконання робіт.

## Slide 33: Регіональний етап
Регіональний етап включає такі стадії геологорозвідувальних робіт:
1.виділення зон і районів для першочергового вивчення;
2.виявлення об’єктів (структур);
3.визначення наявності пасток вуглеводнів і підготовка об’єктів (структур) до глибокого буріння.
Метою регіональних геологорозвідувальних робіт є вивчення основних закономірностей геологічної будови осадових басейнів, оцінка прогнозних та перспективних ресурсів вуглеводнів літолого-стратиграфічних комплексів, зон та об’єктів.
Під час регіонального етапу бурять опорні й параметричні свердловини.
Основні результати регіонального етапу: підготовлено перспективні площі до пошукового буріння; оцінено перспективні ресурси; сформовано пакет геологічної інформації для отримання спеціального дозволу на користування надрами.

## Slide 34: Пошуковий етап
Метою пошукових робіт є відкриття родовищ нафти і газу або нових покладів на раніше відкритих родовищах з попередньою оцінкою запасів вуглеводнів і вибір серед них першочергових для подальшої розвідки. Під час пошукового етапу бурять пошукові свердловини.
Пошуковий етап має одну стадію - пошук родовищ (покладів), яка завершується після одержання в пошуковій свердловині хоча б одного промислового припливу нафти чи газу або обґрунтування безперспективності проведення подальших пошукових робіт.
Основні результати пошукового етапу: відкрито родовище (поклад) вуглеводнів або отримано результати, які свідчать про недоцільність подальших пошукових робіт; проведено підрахунок попередньо розвіданих запасів, які поставлені на облік, визначена доцільність подальшої розвідки та дослідно-промислової розробки.

## Slide 35: Розвідувальний етап
Метою розвідувальних робіт є встановлення і підрахунок розвіданих запасів вуглеводнів у кількості, необхідній для промислової розробки, визначення всіх параметрів для складання проекту промислової розробки, а також дорозвідка недостатньо вивчених ділянок (блоків) родовищ, що знаходяться в розробці. Під час розвідувального етапу бурять розвідувальні свердловини, а також експлуатаційні (оціночні, оціночно-експлуатаційні, нагнітальні, контрольні, спеціальні) в процесі реалізації проектів ДПР.
Розвідувальні роботи включають такі стадії:
оцінка і підготовка родовищ (покладів) до розробки;
дорозвідка родовищ (покладів).
Основні результати розвідувального етапу: підготовлено до промислової розробки родовище вуглеводнів та встановлено його промислове значення; підраховано розвідані запаси родовища та затверджено в установленому порядку; виконано детальну геолого-економічну оцінку (далі - ГЕО-1).

## Slide 36: Структурна карта
Структурна карта – це зображення в ізогіпсах рельєфу певної підземної поверхні (покрівлі, підошви) продуктивного пласта, маркуючого горизонту, що дають чітке уявлення про геологічну будову нафтового покладу, в т.ч тектонічну будову.

## Slide 37: Геологічний профіль
Профіль геологічний - це графічне зображення на вертикальній площині: умов залягання гірських порід, співвідношення гірських порід різного віку та складу, форм геологічних тіл та зміни їх товщини, складчастих та розривних порушень, різноманітних фацій тощо. Розрізи доповнюють та уточнюють структурну карту і будуються, як правило, одночасно з картою. Напрямок розрізу вибирається переважно навхрест простягання шарів порід. Масштаб розрізу відповідає масштабу карти, але може бути і крупнішим. Вертикальний та горизонтальний масштаби, як правило, співпадають, хоча допускається перевищення вертикального в декілька разів. Синонім.

## Slide 38: Побудова структурної карти та геологічного профілю
Ізогіпси - це лінії на карті, які з'єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Ізогіпси служать основним способом зображення рельєфу земної поверхні на планах та картах.

## Slide 39: Структурна карта і геологічний профіль
1-нагнітальна свердловина;
2-нафтовий пласт;
3-видобувна свердловина;
4-зовнішній контур нафтоносності;
5-внутрішній контур нафтоносності;
6-вода;
7-водонафтовий контакт

## Slide 41: Побудова геологічного профілю

## Slide 42: Карта розробки нафтового родовища
Карта розробки –це дискретне зображення розподілу поточних дебітів нафти і води видобувних свердловин та приймальної здатності (приймальності) нагнітальних свердловин по площі покладу. В межах площі покладу, обрисованого контуром нафтоносності в точках розміщення свердловин, показують круги радіусом R = Q у певному масштабі, де Q – поточний дебіт (приймальність). Частку нафти в продукції виділяють у вигляді відповідного розміру сектора круга.

## Slide 44: Карта розробки дослідної ділянки Долинського родовища

## Slide 46: Категорії свердловин за призначенням
За призначенням свердловини діляться на такі категорії:
структурні;
опорні;
параметричні;
пошукові;
розвідувальні;
експлуатаційні.

## Slide 47
Структурні свердловини призначені для виявлення і підготовки до пошуково-розвідувального буріння перспективних площ. За отриманими результатами вивчають тектоніку, стратиграфію, літологію та будують геологічні профілі.
Опорні свердловини призначені для вивчення геологічної будови і гідрогеологічних умов залягання порід у надрах Землі й виявлення можливостей знаходження в них родовищ нафти і газу.
Параметричні свердловини бурять для вивчення геологічної будови площі, оцінки перспектив нафтогазоносності, можливих зон нафтогазонакопичення, отримання літолого-стратиграфічної характеристики осадового чохла, вивчення розвитку колекторів та покришок, їх фільтраційноємнісних властивостей, термобаричних умов пластів, отримання геолого-геофізичної характеристики порід для підвищення достовірності сейсмічних і геофізичних робіт.
Пошуковими є свердловини, які бурять для пошуків нових родовищ (покладів) нафти і газу, а для нетрадиційних вуглеводневих систем - для підтвердження наявності такої перспективної системи.

## Slide 48
Розвідувальні свердловини бурять на площах зі встановленою промисловою нафтогазоносністю з метою підготовки запасів нафти і газу промислових категорій в необхідному співвідношенні та отримання вихідних даних для складання проекту (технологічної схеми) промислової розробки родовища (покладу).
Параметричні, пошукові або розвідувальні свердловини, під час випробування яких отримано промислові припливи нафти чи газу і які за результатами виконання геологічного завдання підтвердили промислову нафтогазоносність продуктивного горизонту, можуть бути переведені до експлуатаційного фонду свердловин без зміни їх початкового призначення, яке визначено проектом на влаштування свердловини.
Експлуатаційні свердловини призначені для розробки родовищ нафти і газу. До категорії експлуатаційних свердловин належать видобувні, нагнітальні, контрольні, оціночні, оціночно-експлуатаційні та спеціальні.
Фонд експлуатаційних свердловин формується протягом усього періоду розробки родовища (покладу).
У проектних технологічних документах на промислову розробку може бути передбачений також резервний фонд свердловин, необхідність буріння і місцеположення яких визначає спеціалізована організація, установа разом із користувачем надрами під час проектування розробки та розбурювання родовища.

## Slide 49: Експлуатаційні свердловини
Експлуатаційні свердловини призначені для розробки родовищ нафти і газу. До категорії експлуатаційних свердловин належать:
1. видобувні;
2. нагнітальні;
3. контрольні;
4. оціночні;
5. оціночно-експлуатаційні;
6. спеціальні.

## Slide 50: Розподіл видобувних свердловин за дебітом
За робочим дебітом видобувні нафтові свердловини поділяють на п’ять груп:
1.Низькодебітні з дебітом менше 1,5 т/добу;
2.Малодебітні з дебітом нафти від 1,5 до 15 т/добу;
3.Середньодебітні з дебітом нафти від 15 до 25 т/добу;
4.Високодебітні з дебітом нафти від 25 до 200 т/добу;
5.Надвисокодебітні з дебітом нафти більше 200 т/добу.

## Slide 51: Нагнітальні свердловини
Нагнітальні свердловини призначені для закачування в пласт агентів впливу (газу, азоту, технічної води, пари) для підтримання пластового тиску в покладі або методів впливу на нафтові поклади , зниження в’язкості нафти. Нагнітальні свердловини можуть використовуватись для закачування (повернення) супутніх пластових вод, які видобуті в процесі експлуатації свердловин, в дозволені для нагнітання пласти.
Залежно від розміщення свердловин щодо контурів нафто-, газо- і водоносності за прийнятою системою впливу нагнітальні свердловини можуть бути законтурними, приконтурними, внутрішньоконтурними. У процесі розробки до числа нагнітальних свердловин з метою перенесення ліній нагнітання, створення додаткових і розвитку існуючих ліній «розрізання», організації локального заводнення можуть переводитись видобувні свердловини.
Конструкція нагнітальних свердловин повинна забезпечувати безпеку процесу нагнітання, дотримання вимог з охорони навколишнього природного середовища. Частина нагнітальних свердловин може тимчасово використовуватись як видобувні.

## Slide 52: Контрольні свердловини
Контрольні (спостережні, п’єзометричні) свердловини призначені для здійснення контролю за розробкою родовищ (покладів):
спостережні - для спостереження за зміною положення водонафтового, газонафтового і газоводяного контактів, за зміною нафтогазоводонасиченості пласта під час розробки покладу.
До фонду спостережних можуть передаватися свердловини всіх категорій за їх проектним призначенням, які дали непромисловий приплив вуглеводнів, опинилися поза контуром промислової нафтогазоносності або розкрили газові шапки газонафтових (нафтогазових) покладів;
П’єзометричні - для спостереження за зміною пластового тиску в законтурній частині покладу, в газовій шапці та нафтовій зоні пласта в результаті розробки покладів, а також для проведення в них досліджень з вивчення неоднорідності будови покладу та гідродинамічного зв’язку як між пластами всередині експлуатаційного об’єкта, а також з іншими експлуатаційними об’єктами або водоносними горизонтами. П’єзометричні свердловини рекомендується підбирати з числа видобувних та нагнітальних свердловин, які неможливо використати для видобування. Необхідність буріння додаткових п’єзометричних свердловин та їх місце розташування визначають під час аналізу розробки

## Slide 53: Оціночні і оціночно-експлуатаційні свердловини
Оціночні свердловини бурять на родовищах, що перебувають у дослідно-промисловій розробці, з метою уточнення параметрів і режиму роботи пластів, отримання даних для підрахунку запасів вуглеводнів методом матеріального балансу (падіння пластового тиску) або іншими методами, виявлення і уточнення границь відокремлених продуктивних ділянок, оцінки вироблення їх запасів.
Оціночно-експлуатаційні свердловини бурять на родовищах, що перебувають у промисловій розробці, в полі розвіданих запасів з випробуванням нерозкритих на родовищі покладів для уточнення їх якісних і кількісних показників (дорозвідка). Надалі ці свердловини можуть мати інше призначення.

## Slide 54: Спеціальні свердловини
Спеціальні свердловини призначені для видобутку технічної води, скидання промислових вод, ліквідації відкритих фонтанів нафти і газу, закачування газу для його зберігання у підземних сховищах газу.
Водозабірні свердловини призначені для водопостачання на технологічні потреби, зокрема при бурінні свердловин, підтриманні пластового тиску в процесі розробки тощо.
Поглинальні свердловини призначені для закачування супутньо-пластових та промислових вод з родовищ, що розробляються, у підземні водоносні горизонти, що гідродинамічно не пов’язані з горизонтами питних вод.

## Slide 55: Свердловини-дублери
Свердловини-дублери призначаються для заміни ліквідованих через фізичне зношення або з технічних причин (в результаті аварій під час експлуатації) видобувних і нагнітальних свердловин.
Кількість, місце розташування та порядок введення свердловин-дублерів обґрунтовуються техніко-економічними розрахунками в проекті (уточненому проекті) промислової розробки родовища (покладу).

## Slide 56: Фонд експлуатаційних свердловин
Фонд експлуатаційних свердловин поділяється на три групи:
1.Діючі свердловини;
2.Недіючі свердловини, що знаходяться в простої не менше одного календарного місяця;
3.Свердловини, що перебувають в освоєнні або в облаштуванні після буріння.
Діючі свердловини поділяються на дві групи:
1.Свердловини, з яких видобувається продукція (або нагнітальні);
2.Свердловини в простої.
До свердловин у простої належать свердловини, що на кінець останнього дня звітного періоду не давали продукцію (або не поглинали) і були зупинені протягом звітного періоду, у якому давали продукцію або поглинали.
Простій може бути спричинений проведенням ремонтних або інших робіт, ліквідації аварій, проведенням дослідно-експериментальних або дослідних робіт, відключенням електроенергії тощо.
До свердловин, які знаходяться в освоєнні або облаштуванні після буріння, належать ті продуктивні свердловини, що прийняті на баланс підприємства від бурових організацій та зараховані до фонду експлуатаційних свердловин, але не введені в експлуатацію.

## Slide 57: Класифікація родовищ за ступенем підготовленості до промислового освоєння
За ступенем підготовленості до промислового освоєння родовища (поклади) нафти і газу поділяють на:
-підготовлені до проведення розвідувальних робіт, включаючи дослідно-промислову розробку з метою отримання вихідних даних для детальної геолого-економічної оцінки запасів;
-підготовлені до промислового освоєння з метою видобутку вуглеводнів;

## Slide 58: Підготовленість родовища до проведення геологорозвідувальних робіт
Підготовленими до проведення розвідувальних робіт, включаючи ДПР, вважають родовища (поклади) вуглеводнів, щодо яких виконано попередню оцінку запасів, яка приймається надрокористувачем, або за ініціативою надрокористувача виконано попередню геолого-економічну оцінку ( ГЕО -2), проведено державну експертизу запасів з апробацією запасів в установленому порядку.
Родовища (поклади) нафти і газу вважають підготовленими до промислового освоєння з метою видобутку вуглеводнів, якщо:
виконано детальну геолого-економічну оцінку запасів родовища (покладу);
- проведено державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин;
встановлено обсяги загальних та видобувних запасів (у тому числі апробованих) і ресурсів вуглеводнів у межах родовища (покладу) згідно зі ступенем їх геологічного вивчення;
- визначено можливість розробки покладів без шкоди для інших покладів нафти і газу;
- визначено й оцінено небезпечні екологічні фактори, які впливають або можуть вплинути на стан довкілля під час промислової розробки та первісної підготовки сировини, видалення відходів, а також розроблено раціональний комплекс заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, визначено фонові параметри його стану.

## Slide 59: Звіт про геологічне вивчення
На етапі підготовки родовища до розробки при складанні звіту про геологічне вивчення надр за результатами пошуково-розвідувального буріння мають бути освітлені такі питання:
1. Історія геологічного розвитку ділянки, тектонічна будова з характеристикою співвідношення структури за різними горизонтами;
2.Структурні карти по відбиваючих горизонтах та сейсморозрізи, що обґрунтовують геологічні моделі покладів;
3.Геологічний розріз, літолого-стратиграфічна характеристика розвідувальної площі;
4.Результати випробування опорних, параметричних, пошукових та розвідувальних свердловин (у тому числі дебіти та їх стабільність, коефіцієнти продуктивності, величини пластових тисків і температур тощо);
5.Нафтогазоносність розрізу (продуктивні комплекси, свити, кількість горизонтів, їх товщина та її зміни, поверхи нафтогазоносності окремих пластів);
6.Літологічна характеристика пластів, що дали промислові припливи вуглеводнів (товщина, фізичні властивості колекторів, дані щодо неоднорідності пластів тощо), а також літологічна характеристика покришок (екранів, перемичок) вуглеводневих пасток як за розрізом, так і за площею;
7.Гідрогеологічна характеристика розрізу з виділенням водонапірних систем і описом фізико-хімічних властивостей вод усіх наявних водоносних пластів;
8.Фізико-хімічна характеристика нафти, газу, конденсату, пластової води;
вивчення газоконденсатних систем та пластових нафт;
9.Промислова характеристика покладів;
10.Запаси нафти, газу, газового конденсату;
геолого-технічні умови буріння;
11.Джерела водопостачання для забезпечення нафтогазовидобувної діяльності;
12.Наявність у розрізі родовища поглинаючих горизонтів для скидання промислових та інших стічних вод.

## Slide 60: Геолого-промислові дослідження, випробування та пробна експлуатація свердловин
1. Під час геологічного вивчення родовища (покладу) в процесі буріння свердловин необхідно виконувати дослідження з метою:
- детального вивчення розрізу порід, що складають родовище;
- отримання необхідних даних щодо нафтогазоносного пласта (колекторів нафти і газу, їх товщин, пористості, проникності, початкового нафто - і газонасичення тощо, початкового положення водонафтового, газонафтового, газоводяного контактів);
- виявлення нових нафтогазоносних пластів, їх випробування і попередньої оцінки промислового значення.
2. Комплекс обов’язкових геолого-промислових досліджень у свердловинах визначається геолого-технічним нарядом на буріння свердловини, затвердженим відповідно до проекту розвідувального буріння та проекту дослідно-промислової розробки родовища, залежно від поставлених завдань і геолого-технічних умов її буріння. Як правило, в цей комплекс включаються такі роботи:
- відбір і вивчення зразків порід;
- відбір і аналіз проб нафти, газу, конденсату і пластової води;
- геофізичні дослідження, які включають електричний, радіоактивний, акустичний і газовий каротаж, а також виміри температури по стволу свердловини; крім того, виконуються дослідження, необхідні для підвищення якості буріння свердловини, - інклінометрія, кавернометрія, контроль за якістю глинистого розчину, перевірка якості цементування, проведення геолого-технологічних досліджень в процесі буріння свердловин тощо;
-випробування та гідродинамічні дослідження продуктивних горизонтів, які включають визначення продуктивності свердловини, виміри динамічного та статичного тиску на усті, реєстрацію процесу стабілізації тиску, виміри пластового тиску та температури глибинними манометрами, відбір проб пластових флюїдів на фізико-хімічний аналіз в поверхневих та пластових умовах.

## Slide 61
3. Розріз свердловини має бути детально вивчений комплексом промислово-геофізичних досліджень відповідно до проектного документа.
4. На всіх пошукових і розвідувальних свердловинах необхідно контролювати і дотримуватись технологічних параметрів буріння відповідно до геолого-технічного наряду, за необхідності вчасно вносити коригування та зміни, які повинні оформлюватись протокольно із залученням організацій, які розробляли проект.
5. В усіх випадках після цементування колони слід обов’язково визначати висоту підйому цементу за колоною, а також якість цементажу цементоміром або іншими методами.
6. На кожній розвідувальній площі необхідно визначити геотермічний градієнт у спеціально підготовлених для цього свердловинах. Для визначення температури нафтогазового пласта і температурного градієнта в свердловині реєструються температурні криві за допомогою електротермометра або іншими методами.
7. Для отримання даних підрахунку запасів і проектування розробки родовища в свердловинах, передбачених проектом пошуків та розвідки, необхідним є суцільний або вибірковий відбір керна з продуктивних горизонтів з таким розрахунком, щоб практично винесеним керном була забезпечена достатньо повна характеристика фізичних властивостей продуктивних пластів і вміщених відкладів усієї продуктивної частини розрізу.
8. З метою визначення початкового нафтонасичення пластів в одній-двох свердловинах керн рекомендується відбирати при бурінні на безводному розчині зі збереженням пластових умов.
9. В інтервалі недостатнього виносу керна колонковими долотами необхідно відбирати зразки порід боковим ґрунтоносом або іншими методами. Керни, відібрані при бурінні продуктивних пластів, негайно після вилучення на поверхню вивчаються візуально й описуються. Зразки порід герметизуються й упаковуються.

## Slide 62
10. Усі відібрані керни піддаються загальному геологічному вивченню (дослідженню макро- і мікрофауни, мінерало-петрографічного складу тощо). Керни, відібрані в інтервалах передбачених продуктивних горизонтів, крім того, необхідно піддавати лабораторним аналізам з метою визначення таких параметрів:
відкритої і загальної пористості;
проникності паралельно та перпендикулярно нашаруванню;
газо- і нафто насиченості;
карбонатності;
механічного складу порід, характеру цементу тощо;
структури порового простору, змочувальної здатності нафти і пластової води.
11. У разі якщо це передбачено проектними документами, випробування виявлених нафтових і газових горизонтів (пластів) слід виконувати в процесі буріння свердловини у міру їх розкриття за допомогою випробувача пластів або, у виняткових випадках, шляхом спуску спеціальної проміжної колони.
При газо-, нафто - і водопроявах у процесі буріння необхідно відібрати проби нафти, газу або розрідженого розчину для аналізу.
12. У випадку одержання припливу води разом із газом або нафтою необхідно визначити місце припливу спеціальними дослідженнями.
13. Під час розвідки необхідно вивчити водоносні горизонти, з якими пов’язані або можуть бути пов’язані нафтові, газові та газоконденсатні поклади, і визначити гідрогеологічні параметри.
14. До найважливіших гідрогеологічних параметрів продуктивних горизонтів належать:
статичні рівні підземних вод, закономірності їх змін за площею;
індикаторні характеристики окремих свердловин;
гідрохімічні показники;
газонасиченість та газовий склад підземних вод;
температурна характеристика.
15. Основними об’єктами гідрогеологічних досліджень є водоносні інтервали продуктивних свердловин, законтурні свердловини, які дали воду при випробуванні, а також свердловини, які обводнились у процесі розробки покладів (якщо не проводилось закачування води в пласт). Для отримання даних з гідрогеохімії та статичних рівнів випробовуються водоносні горизонти, суміжні з продуктивними.

## Slide 63
17. В пошукових та розвідувальних свердловинах рекомендується роздільне випробування виявлених і перспективних пластів (горизонтів).
У розвідувальних свердловинах при отриманні промислового припливу вуглеводнів свердловина, як правило, вводиться в експлуатацію і подальше випробування вищезалягаючих продуктивних горизонтів відбувається після відпрацювання нижніх.
З метою запобігання перетоком флюїдів необхідно забезпечити роздільне випробування пластів з різним гідродинамічним режимом.
18. При розкритті продуктивних пластів у процесі буріння, а також при цементуванні та перфорації забруднення пластів у привибійній зоні має бути мінімальним з метою подальшого швидкого освоєння свердловин при невеликих депресіях, запобігання руйнуванню пластів і повноцінного залучення в розробку прошарків зі зниженою проникністю.
19. Роботи з випробування пластів у процесі буріння свердловин здійснюють послідовним розкриттям перспективних інтервалів розрізу, тобто «зверху вниз».
20. Стаціонарне випробування в експлуатаційній колоні, як правило, здійснюють «знизу вверх».
21. В умовах, коли продуктивні пласти представлені слабозцементованими породами або свердловини розташовані в приконтурних зонах, процес освоєння свердловини проводиться особливо обережно, уникаючи різкого зниження тиску на пласт.
Щоб звести до мінімуму небезпеку руйнування привибійної зони в сипких колекторах або підтягування флюїдів із суміжних зон пласта в тріщинуватих колекторах, необхідно освоєння свердловин проводити у два етапи:
перший етап - освоєння свердловин при малих депресіях;
другий етап - освоєння більш інтенсивне (при більших депресіях).

## Slide 64
Свердловини, які дали промислові припливи вуглеводнів, уводяться в пробну експлуатацію, в процесі якої піддаються комплексним дослідженням з метою вивчення будови покладів і геолого-фізичних властивостей колекторів та флюїдів, що їх насичують.
22. Пробна експлуатація свердловин проводиться під час розвідувального етапу з метою підготовки вихідних даних для геолого-економічної оцінки запасів родовища і проектування дослідно-промислової розробки та під час дорозвідки родовищ. У пробну експлуатацію рекомендується вводити всі параметричні, пошукові та розвідувальні свердловини, в яких одержані промислові припливи нафти або газу, а також експлуатаційні (оціночно-експлуатаційні) свердловини, які відкрили нові поклади на родовищі на підставі затверджених та погоджених у встановленому порядку планів пробної експлуатації. При малих дебітах та низькій проникності колекторів застосовуються різні способи інтенсифікації припливів нафти і газу та оцінюється їх ефективність.
27. Під час пробної експлуатації свердловин вивчаються дебіти нафти, газу і води, продуктивність свердловин, геолого-фізичні властивості колекторів, пластових рідин і газу, характеристика законтурної області, величина і характер змін початкового пластового тиску, тиску насичення, газового фактора та інші природні умови, що характеризують режим роботи пластів.
28. Необхідний комплекс досліджень та їх періодичність визначаються планом пробної експлуатації свердловини.
29. План пробної експлуатації свердловини є технологічним документом, який регламентує проведення необхідного комплексу досліджень в свердловині та їх періодичність з метою підготовки вихідних даних для підрахунку запасів і проектування дослідно-промислової розробки.
30. План пробної експлуатації свердловини затверджує користувач надрами та інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці та здійснення державного гірничого нагляду.
31. Тривалість пробної експлуатації свердловини не повинна перевищувати одного року. В разі отримання недостатньої кількості вихідних параметрів для підрахунку запасів вуглеводнів та складання проекту ДПР допускається продовження тривалості пробної експлуатації, але не більше одного року.
32. Продукція, що видобувається під час пробної експлуатації, має бути облікована та утилізована або реалізована. Забруднення території, лісу, рік, водойм продукцією (нафтою, конденсатом) не допускається.

## Slide 65: Дослідження в нафтових свердловинах
Дослідження включають:
- періодичні виміри вибійного тиску глибинними манометрами, дослідження методом відновлення тиску і методом усталених відборів (не менше ніж на трьох режимах прямого і одного зворотного ходу) з побудовою індикаторних діаграм по кожному розкритому пласту;
- для вивчення гідродинамічного зв’язку між окремими свердловинами - дослідження методом гідропрослуховування;
- при перфорації декількох пластів або великій товщині пласта - вивчення свердловин термодебітоміром і витратоміром для з’ясування продуктивності кожного пласта або окремих його частин;
- періодичний аналіз нафти по всіх свердловинах з метою визначення фракційного складу нафти;
- вмісту смол, асфальтенів, парафіну, сірки;
- в’язкості, питомої ваги;
- поверхневого натягу на межі з повітрям;
періодичний аналіз розчиненого газу по всіх свердловинах з визначенням: питомої ваги;
вмісту азоту, вуглеводнів, вугільної кислоти, сірки;
- вологості;
- вмісту газолінових фракцій;
- теплотворної здатності;
- фракційного складу (по кожній свердловині, що вводиться);
- повний хімічний аналіз води, що видобувається разом із нафтою, включно з визначенням цінних супутніх компонентів (йоду, брому, бору, літію тощо);
- відбір глибинних проб та термодинамічні дослідження пластової нафти з встановленням її параметрів за початкових і поточних термобаричних умов, проведенням стандартного однократного і диференціального розгазування пластового флюїду, визначенням динамічної в’язкості;
- періодичне вивчення температури і тиску по стволу свердловини, вивчення температурних умов продуктивних пластів;
- дослідження взаємодії продуктивних пластів між собою і з сусідніми по розрізу горизонтами.

## Slide 66: Пробна експлуатація свердловин
В результаті пробної експлуатації встановлюють:
- фактичні робочі інтервали розкритої товщини пласта і розподіл дебітів по окремих прошарках;
- умови руйнування привибійної зони пласта;
- ефективність застосування методів інтенсифікації припливу і найкращі умови розкриття пласта;
- корозійну агресивність газорідинного потоку, швидкість і характер корозії для вибору методу боротьби з нею;
- оптимальні дебіти й умови експлуатації свердловин і розробки покладів (родовищ);
- фізико-хімічні властивості пластової нафти, розгазованої до стандартних умов (тиск насичення нафти газом, газовміст, густина, в’язкість, об’ємний коефіцієнт і стисливість у пластових умовах, коефіцієнт усадки); фізико-хімічні властивості пластових вод (густина, в’язкість, іонний склад тощо);
- змочуваність (гідрофільність, гідрофобність) порід-колекторів продуктивних пластів, значення насичення зв’язаною водою, остаточного нафтонасичення при витісненні нафти водою і газом, відповідні їм значення відносних фазових проникностей для нафти, газу і води;
- залежності відносних фазових проникностей і капілярного тиску від водонасичення порід-колекторів продуктивних пластів;
- середні значення коефіцієнтів теплопровідності, питомого теплового опору, питомої теплоємності порід і рідин, що їх насичують.
Необхідно періодично вимірювати вибій свердловини, стежити за його станом. Термодинамічні дослідження пластової нафти виконуються обов’язково в перших продуктивних свердловинах, згодом періодично (за необхідності) в процесі дослідно-промислової розробки і повинні забезпечувати такі визначення:
тиск, об’єм і температура глибинної проби (тиск насичення, коефіцієнт
термічного розширення, коефіцієнт стисливості нафти тощо);
зміна газовмісту нафти;
зміна об’ємного коефіцієнта нафти;
зміна густини нафти;
зміна динамічної в’язкості нафти при розробці покладу на природному режимі.

## Slide 67: Технологічні процеси при розробці нафтових родовищ
На різних стадіях організації і здійснення основного виробничого процесу розробки та експлуатації нафтових родовищ застосовують різноманітні технологічні процеси. Класифікація їх може бути різною. В основному їх класифікують так:
1) розкриття продуктивного пласта і освоєння свердловин;
2) дослідження і встановлення оптимального режиму роботи свердловин;
3) підвищення продуктивності свердловин;
4) підземний ремонт свердловин;
5) ліквідація ускладнень під час експлуатації наземного нафтопромислового обладнання;
6) діяння на нафтовий поклад (підтримування пластового тиску, підвищення нафтовилучення із продуктивних пластів).