## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Лекція
Основи технологічних розрахунків розробки нафтових родовищ

## Slide 2: Загальні принципи проектування розробки нафтових родовищ
Основні технологічні проектні документи на промислову розробку нафтових і нафтогазових родовищ – технологічні схеми і проекти розробки.
У технологічних проектних документах на розробку обґрунтовуються:
Виділення експлуатаційних об’єктів і порядок введення їх у розробку, вибір системи розробки;
Способи і технологічні режими експлуатації свердловин, вибір гирлового і внутрішньо-свердловинного обладнання, заходи щодо попередження і боротьби з ускладненнями під час експлуатації свердловин;
Рівні, темпи і перебіг у часі видобутку нафти, газу і рідини з пластів, нагнітання в них витіснювальних агентів;
Питання підвищення ефективності запроектованих систем розробки заводненням, а також ті, що пов’язані з особливостями застосування методів підвищення нафтовилучення; заходи щодо контролю і регулювання процесу розробки; обсяги і види робіт з дорозвідки родовища;
Комплекс геофізичних і гідродинамічних досліджень свердловин;
Вимоги до систем збирання і промислової підготовки продукції свердловин;
Вимоги до систем підтримування пластового тиску, якості використовуваних агентів;
Вимоги і рекомендації щодо конструкцій свердловин і проведення бурових робіт, методів розкриття продуктивних пластів і освоєння свердловин;
Спеціальні заходи щодо охорони надр і довкілля під час буріння і експлуатації свердловин, техніки безпеки, промсанітарії і пожежної безпеки під час застосування методів підвищення нафтовилучення;
Питання, пов’язані з дослідно-промисловими випробуваннями нових технологій і технічних рішень.

## Slide 3: Розрахункові варіанти розробки родовища
Розрахункові варіанти розробки родовища можуть відрізнятися:
Вибором експлуатаційних об’єктів, самостійних площ розробки;
Способами і агентами діяння на пласт;
Системами розміщення і густотою сітки свердловин;
Режимами і способами їх експлуатації;
Рівнями і тривалістю стабільного видобутку нафти та ін.
З цих розрахункових варіантів вибирають не менше трьох для технологічних схем і двох – для проектів розробки, які називаються основними. Один з розглядуваних варіантів розробки виділяється як базовий варіант. Технологічні і економічні показники розраховують на весь період розробки. Для реалізації вибирається раціональний варіант розробки шляхом зіставлення техніко-економічних показників розрахункових варіантів розробки.

## Slide 4: Розрахунки технологічних показників розробки нафтових покладів на природних режимах виснаження
Група природних режимів виснаження вміщує режими: пружний, розчиненого газу і гравітаційний. Гравітаційний режим у покладі практично не допускається, оскільки він економічно малоефективний. Тому обмежимося розрахунками лише стосовно перших двох режимів.

## Slide 5: Розрахунки стосовно до пружного режиму
Пружність пласта проявляється в початковий період розробки покладу, якщо тиск р у ньому є вищим тиску насичення нафти газом рн, а також за цієї ж умови щодо тиску у процесі подальшої розробки з підтримуванням пластового тиску в разі невідповідності темпів відбирання і нагнітання, тобто коли р  рн.

## Slide 6: Основна формула пружного режиму
де р – зміна тиску в момент часу t у будь-якій точці пласта, яка розміщена від точкового стоку на відстані r; t – час, який підраховується від початку роботи пласта; Е – інтегральна показникова функція (інтегральний експоненціал), табульована залежно від аргументу u = r2/(4t).

## Slide 7
Для малих значень аргументу u за t/r2  8,33 з похибкою не більше 1% основну формулу пружного режиму після розкладання в ряд і утримання перших двох членів ряду можна записати:

## Slide 8
Якщо в пласті працює група свердловин, то їх взаємодію (інтерференцію) можна врахувати за допомогою методу суперпозиції (накладання), згідно з яким зміна тиску в будь-якій точці пласта дорівнює алгебраїчній сумі змін тисків рj, створених у цій точці роботою окремих стоків і джерел, які представляють видобувні і нагнітальні свердловини. Тоді з використаннями основної формули пружного режиму можна записати для випадку одночасного пуску усіх свердловин у роботу:

## Slide 9
або пуску свердловин у різний час
де n – кількість свердловин; Qj – сталий об’ємний дебіт стоку (додатний) або джерела (від’ємний) за номером j; t, t1, tj+1 – час відповідно з початку пуску усіх свердловин, першої свердловини та (j + 1)-ї свердловини, причому за j = 0; tj+1 = 0; rj – відстань від центру j-ї свердловини до точки, де визначається зміна тиску р (наприклад, на контурі свердловини).

## Slide 10: Розрахунки стосовно до режиму розчиненого газу
Режим розчиненого газу починається в пласті або з початку розробки, якщо початковий пластовий тиск рп дорівнює тиску насичення нафти газом рн, або після виснаження пружної енергії, якщо поточний пластовий тиск рп стає рівним тиску насичення рн, тобто коли рп  рн.
Розрахункова модель – це однорідний (за властивостями колектора і нафти) пласт у вигляді кругового циліндра з концентричною всередині свердловиною. Радіус Rк основи циліндра розраховується з формули об’єму циліндра за питомим нафтонасиченим об’ємом порового простору (балансовим запасам нафти) покладу, який припадає на одну свердловину:
де Sп, h, m – відповідно площа нафтоносності, ефективна товщина і коефіцієнт пористості порід покладу; sзв – водонасиченість колектора; n – кількість свердловин.

## Slide 11
Для розрахунку показників розробки (дебітів, тисків, газового фактора, нафтовилучення і періоду розробки) потрібно попередньо визначити залежність між нафтонасиченістю sк і тиском pк на непроникному контурі розрахункової моделі. Таку залежність отримано з рівнянь матеріального балансу для нафти і газу та виражено наближеною формулою (похибка, в основному, не перевищує 1%):

## Slide 12: .
де – середній газовий фактор в інтервалі зміни тиску на контурі моделі від рк до ркi+1 за середнього тиску і насиченості sкi на початку інтервалу:
s (pкi) – маса газу в одиниці об’єму розчину за тиску pкi; вн (pкi), н (pкi) – об’ємний коефіцієнт і динамічний коефіцієнт в’язкості нафти за тиску pкi; sкi, sкi+1 – нафтонасиченість пор за тисків pкi, pкi+1, причому pкi > pкi+1; гo, г (pкi), г (pкi) – густина газу за стандартних умов (за тиску р0 і температури Т0) та за тиску pкi і пластової температури Тпл та динамічний коефіцієнт в’язкості газу за тиску , (sкi) = kг (sкi) / kн (sкi) – відношення відносних коефіцієнтів проникностей газу kг(sкi) і нафти kн(sкi).

## Slide 13
Усі ці залежності властивостей нафти, газу, відносних коефіцієнтів проникностей беруть за лабораторними даними стосовно до розглядуваного покладу. Для зручності розрахунку у формулі можна взяти таку рівність:
поточний коефіцієнт нафтовилучення в разі режиму розчиненого газу
за тиску ркi, буде:
де Vo = V sко / вн(pко); Vi = Vsкі / вн(pкі) – запаси нафти в пласті відповідно у початковий (
за тиску рко і насиченості sко) і в поточний момент часу;
V – об’єм порового простору (без зв’язаної води).

## Slide 14
Дебіт свердловини по нафті визначають за формулою:
Вираз для терміну розробки покладу:

## Slide 15: Розрахунки технологічних показників розробки покладів у випадку витіснення нафти водою
Тенденція в розвитку методик розрахунку технологічних показників полягає в максимальному наближенні математичних моделей до реальних умов родовищ (відмінність в'язкості, багатофазність руху, неоднорідність пласта та ін.), у максимальному врахуванні особливостей будови кожного конкретного пласта. Користуються наступними методами:
-аналітичний метод еквівалентних фільтраційних опорів;
-метод на основі теорії поршневого і непоршневого витіснень;
-метод на основі принципового положення побудови сучасної розрахункової методики на прикладі методики ВНДІ-2, а також наближеної аналітичної методики ВНДІ-1.

## Slide 16: Розрахунок показників розробки покладу з використанням методу еквівалентних фільтраційних опорів
Суть методу полягає в заміні повного фільтраційного опору реальному потокові рідин складної конфігурації кількома еквівалентними (рівнозначними) послідовними або паралельними фільтраційними опорами простіших (прямолінiйно-паралельних, плоскорадіальних) потоків.
В основу закладено принцип електрогідродинамічної аналогії (ЕГДА), згідно з яким сила електричного струму І відповідає витраті рідини (дебіту Q), різниця напруг U – різниці тисків (депресії тиску р), електричний опір провідника Rел – фільтраційному опору пласта Rф. Принцип ЕГДА легко виводиться з аналізу формул закону Дарсі або Дюпюї і закону Ома:

## Slide 17
де k – коефіцієнт проникності пласта; Sп, L – площа поперечного перерізу і довжина смугоподібного пласта;
- динамічний коефіцієнт в’язкості рідини; h, Rк – товщина і радіус контура кругового пласта; rc – радіус свердловини; p = pпл - pв – депресія тиску (різниця пластового pпл і вибійного pв тисків);
– фільтраційний опір у смугоподібному пласті;
– фільтраційний опір у круговому пласті.

## Slide 18
Дебіт одної свердловини в прямолінійному нескінченному ряді у разі усталеного припливу однорідної нестисливої рідини можна записати:
Аналогічно для кругового пласта дебіт одної свердловини
в концентричному круговому ряді
де n = 2R1/(2) = R1/ – кількість свердловин у ряді;
R1 – радіус лінії розміщення кругового ряду свердловин.

## Slide 19
Дебіти відповідно прямолінійного і кругового рядів
На використанні методу еквівалентних фільтраційних опорів
базується методика ВНДІ-1, ТатНДПІнафта та ін.

## Slide 20
Схема
кругового пласта (а)
і еквівалентна
схема опорів (б)
Для розрахунку використовується
закони Ома і Кірхгофа (перший або другий закон), розуміючи відповідно до принципу ЕГДА, під силою струму, різницею напруг і електричними опорами їх аналоги – витрату рідини, перепад тисків, фільтраційні опори.

## Slide 21
Система рівнянь інтерференції (взаємодії) рядів свердловин
де рк – тиск на контурі живлення пласта; рві – вибійні тиски свердловин і-го ряду;
Qі – дебіт усіх свердловин і-го ряду;
– внутрішній фільтраційний опір, однаковий для кругових
(кільцевих) і смугоподібних пластів;
– внутрішній фільтраційний опір і-го ряду; rci, ni, i – радiус
і кількість свердловин, половина відстані між свердловинами
і-го ряду (i = Ri/ni); Rі – радіус і-го ряду свердловин.