## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Лекція
Промисловий збір і підготовка нафтопромислової продукції.

## Slide 2: Вступ
Видобувна нафта – суміш нафти, газу, мінералізованої води, механічних домішок та інших супутних компонентів. Вона має бути зібрана з розміщених на великій території свердловин і оброблена як сировина для одержання товарної продукції.
Товарною продукцією є товарна нафта, нафтовий газ, а також пластова та підтоварна вода, яку необхідно знову повертати в пласт.

## Slide 4: Призначення системи збору нафти
Збір видобувної нафти – це процес транспортування по трубопроводах нафти, води та газу від свердловин до центрального збирального пункту (ЦЗП). Вони транспортуються під дією напору, що зумовлюється тиском на гирлі свердловин, різницею геодезичних відміток вхідної та вихідної точок трубопроводу (горбистий рельєф місцевості), а також (у разі потреби) створюється насосами.
Збираючи нафту, потрібно точно вимірювати продукцію кожної свердловини з метою одержання інформації для проектування експлуатації свердловин, контролю та регулювання розробки родовища.

## Slide 5: Призначення системи підготовки нафти
Одержання товарної продукції називають підготовкою видобувної нафти. Вона складається з технологічних процесів:
Сепарації;
Стабілізації;
Зневоднення (деемульсації) ;
Знесолення нафти;
Очищення стічної води від емульгованої нафти та механічних домішок (шламу);
Осушування (від водяної пари) й очищення (від сірководню та діоксиду вуглецю) нафтового газу.

## Slide 6: Допустимий вміст домішок в товарній нафті
Показники/сорти | I | II | III
Вміст: Води, % мас Хлорних солей, млг/л Мехдомішок, % мас | 0,5 100 0,05 | 1,0 300 0,05 | 1,0 1800 0,05
Тиск насиченої пари В пункті здачі, Па мм. рт. ст. | 66650 500 | 66650 500 | 66650 500

## Slide 7: Принципова схема збору і підготовки нафти

## Slide 9: Принципові схеми сучасних систем збору
а) з підготовкою нафти в газонасиченому стані на ЦЗП;
б) з підготовкою нафти в газонасиченому стані на КЗП (комплексний збиральний пункт);

## Slide 10: Герметизована система збору нафти на морських родовищах, розміщених близько від берега
1 – нафтові свердловини 2 – викидні лінії, 3 – установка збору нафти, 4 – збірний колектор, 5 – установка підготовки води, 6 – установка підготовки нафти, 7 – установка виміру товарного продукту, 8 – кущова насосна станція
, 9 – нагнітальні свердловини, 10 – колектор товарної нафти, 11 – парк товарних резервуарів, 12 – головна насосна станція, 13 – магістральний нафтопровід, 14 – збірний газопровід, 15 – газопереробнийй завод

## Slide 11: Принципова схема заміру дебіту на груповій замірній установці
1- збірний колектор; 2- робоча гребінка: 3-робочий газосепаратор;
4-викидний колектор; 5-дожимний насос; 6-газопровід; 7-трьохходовий клапан; 8-замірний колектор; 9- замірний газосепаратор;
10 – дебітомір.

## Slide 12: Вимірювання дебіту в газосепараторі з допомогою фотоелемента
1-робочий газосепаратор;
2-замірний газосепаратор;
3-трьохходовий клапан;
4-клапан скидування нафти;
5-записуючий пристрій;
6-блок управління;
7-фотоелемент;
8-освітлювач.

## Slide 13: Вертикальний газонафтовий сепаратор
1 – ввід газонафтової суміші;
2 – роздатковий колектор;
3 – регулятор тиску "до себе";
4 – краплеутворювальна насадка;
5 – запобіжний клапан;
б – похилі площини;
7 – датчик регулятора рівня поплавкового типу;
8 – виконавчий механізм скидання нафти;
9 – патрубок;
10 – заспокоюючі перегородки;
11 – водомірне скло;
12 – відключаючі крани;
13 – дренажна трубка;
14 – бульбашки газу;
15 – крапельки рідини, які виносяться з газом.
Чотири секції: основна сепараційна (І), осаджувальну (ІІ), вологонакопичувальну (ІІІ) і краплеловильну (ІV).

## Slide 14: Горизонтальний сепаратор
Схема сепаратора І ступеня з попереднім відбором газу: 1,3 – по­хилі трубопроводи депульсатора; 2 – горизонтальний трубопровід; 4 – газовідвідні трубки; 5 – депульсатор; 6 – перфорована пе­регородка; 7 – жалюзна касета; 8 – краплевловлювач; 9 – ежектор; 10 – похилі площини; 11 – датчик регулятора рівня поплавкового типу; 12 – виконавчий механізм скидання нафти; 13 – заспоко­юючі перегородки; 14 – перегородка

## Slide 15: Розрахунок сепаратора

## Slide 16: Етапи зневоднення нафти
1.Відділення вільної води:
- Відстійники періодичної дії;
- Відстійники безперервної дії.
2. Деемульсація

## Slide 17: Відстійник періодичної дії
1- корпус резервуара; 2-трубопровід подачі нафти; 3-трубопровід відведення вловленої нафти; 4- кільцевий короб збору вловленої нафти; 5-променевий розподілювач вводу нафти; 6- сильфонний регулятор для підтримки рівня розділу фаз “нафта - вода” і відведення води; 7-трубопровід подачі води для розмивання осаду; 8-трубопровід відведення шламу.

## Slide 18: Відстійники безперервної дії
а - горизонтальний; б - вертикальний; в - похилий; г - конічний; 1 - поверхня розділу; 2 - перегородка

## Slide 19: Схематичне зображення плівки на поверхні глобули води.
1-товщина плівки; 2 і 3 емульгуючі речовини; 4-крапля води;5-нафта

## Slide 20: Схема руйнування водонафтової емульсії

## Slide 21: Типи емульсій та методи їх руйнування
Розрізняють два типи емульсій: «нафта у воді» і «вода в нафті». Тип утворення емульсії, в основному, залежить від співвідношення обсягів фаз, а також від температури, поверхневого натягу на межі «нафта-вода» та ін.
Для руйнування емульсій застосовуються такі методи:
гравітаційне холодне розділення;
внутрішньотрубна деемульсація;
термічний вплив;
термохімічний вплив;
електричний вплив;
фільтрування;
розділ в полі відцентрових сил.

## Slide 22: Гравітаційне холодне розділення
Гравітаційне холодне розділення застосовується при високому вмісті води в пластовій рідині. Відстоювання проводиться в відстійниках періодичної і безперервної дії.
Як відстійників періодичної дії зазвичай використовуються сировинні резервуари, аналогічні резервуарів для зберігання нафти. Після заповнення таких резервуарів сирою нафтою вода осідає в їх нижню частину.
У відстійниках безперервної дії відділення води здійснюється при безперервному проходженні оброблюваної суміші через відстійник.

## Slide 23: Внутрішньотрубна деемульсація
Суть методу полягає в тому, що в суміш нафти і води додається спеціальна речовина - деемульгатор в кількості 15 ... 20 г на тонну емульсії. Деемульгатор руйнує бронюючу оболонку на поверхні крапель води і забезпечує тим самим умови для їх злиття при зіткненнях. В подальшому ці укрупнені крапельки відносно легко відокремлюються в відстійниках за рахунок різниці густин фаз.

## Slide 24: Термічний вплив
Термічний вплив полягає в тому, що нафту перед відстоюванням нагрівають. При нагріванні досягається наступне:
зменшується міцність бронюючих оболонок на поверхні крапель і полегшується їх злиття;
зменшується в'язкість нафти, в якій осідають краплі, а це збільшує швидкість поділу емульсії.
Нагрівають емульсію в резервуарах, теплообмінниках і трубчастих печах до температури 45 ... 80 ° С.

## Slide 25: Термохімічний метод деемульсації
Термохімічний метод полягає в поєднанні термічного впливу і внутрішньотрубної деемульсації.

## Slide 26: Електричний вплив
Під дією електричного поля на протилежних кінцях крапель води з'являються різнойменні електричні заряди. В результаті крапельки притягуються одна до одної і зливаються. Потім вони осідають на дно ємності.
Електричний вплив на емульсії здійснюється в апаратах, які називаються Електродегідратори.

## Slide 27: Фільтрування
Фільтрування застосовується для руйнування нестійких емульсій. Як матеріал фільтрів використовуються речовини що не змочуються водою, але змочуються нафтою. Тому нафта проникає через фільтр, вода - ні.

## Slide 28: Розділення емульсії в полі відцентрових сил
Розділення емульсії в полі відцентрових сил проводиться в центрифугах, які представляють собою обертовий з великим числом оборотів ротор.
В ротор по порожньому валу подається емульсія. Тут вона під дією сил інерції розділяється, так як краплі води і нафти мають різну густину. При зневодненні вміст води в нафті доводиться до 1 ... 2%.

## Slide 29: Знесолення нафти
Знесолення нафти здійснюється шляхом змішування зневодненої нафти з прісною водою, після чого отриману штучну емульсію знову зневоднюють. Така послідовність технологічних операцій пояснюється тим, що навіть в зневодненій нафті залишається деяка кількість води, в якій є розчинені солі.
При змішуванні з прісною водою солі розподіляються по всьому її об'єму і, отже, їх середня концентрація у воді зменшується. При знесоленні вміст солей в нафті доводиться до величини менше 0.1%.

## Slide 30: Методи підготовки нафтового газу
1. Низькотемпературний
2. Абсорбційний
3.Адсорбційний.

## Slide 31: Низькотемпературний метод сепарації газу
. Низькотемпературний метод - призначений для вилучення з газу вологи і важких вуглеводнів охолодженням газу. Установки, на яких використовують даний метод, називають установками низькотемпературної сепарації газу (УНТС).
Установки, у залежності від способу отримання холоду, поділяють на:
- УНТС з використанням дросель - ефекту;
- УНТС з використанням детандерів (турбінних, гвинтових, поршневих);
- УНТС з використанням холодильних машин (пропанових, аміачних).

## Slide 32: Абсорбційний метод підготовки газу
1. Установка гліколевої осушки газу
2. Маслоабсорбційна установка підготовки газу

## Slide 33: Принципова схема установки комплексної підготовки нафти
1, 9, 11, 12 — насоси; 2, 5 — теплообмінники; 3 — відстійник; 4 — електродегідратор; 6 — стабілізаційная колона; 7 — конденсатор-холодильник; 8 — ємність орошення; 10 — піч
I — холодна "сира" нафта; II — підігріта "сира" нафта; III — дренажна вода; IV — частково зневоднена нафта; V — прісна вода; VI — зневоднена і знесолена нафта; VII — пара легких вуглеводнів; VIII — несконденсована пара; IX — широка фракція (сконденсована пара); X — стабильна нафта.

## Slide 34: Зберігання товарної нафти
Найбільш поширені сталеві вертикальні циліндрові нафтові резервуари, які призначені для експлуатації в районах з вітровим навантаженням до 980 Па, сніговим навантаженням до 1960 Па і температурою до -65°С. Вони виготовляються місткістю від 100 до 100 000 м3 і можуть мати стаціонарний, плаваючий або дихаючий дахи. Для зберігання більшості нафт і нафтопродуктів (що мають при температурі 37,8°С тиск насиченої пари до 2,67•104 Па) використовують резервуари із стаціонарним дахом, що опирається на корпусі (сферичний дах) або, на центральній стійці-опорі (конічний дах). Резервуари місткістю від 100 до 5000 м3 виготовляють з конічним дахом, від 10 000 до 30 000 м3 - із сферичним дахом, виконаним з радіальних щитів.

## Slide 35: Наземний стальний резервуар
Розміщення обладнання на наземному сталевому резервуарі: 1 – світловий люк; 2 – вентиляційний патрубок; 3 – вогневий запобіжник; 4 –дихальний клапан; 5 – замірний люк; 6 – покажчик рівня; 7 –люк-лаз; 8 – сифонний кран ; 9 – підйомна труба; 10 – закривка; 11 – шарнір; 12 – приймально-роздавальні патрубки; 13 – перепускний пристрій; 14 – пристрій для керування підйомною трубою; 15 – пристрій для керування закривкою; 16 – роликовий блок