## Slide 1: Фізика нафтового і газового пласта
Лекція
Механічні, акустичні та теплові властивості гірських порід

## Slide 2: Механічні властивості гірських порід
Пружність, міцність на розрив (розтяг) і стискання, пластичність – це найважливіші механічні властивості гірських порід, що впливають на ряд процесів, що відбуваються в продуктивних пластах у період розробки родовищ.

## Slide 3: Напружений стан порід в умовах залягання пласта
Мірами деформаційного стану є такі параметри:
E– модуль Юнга,
ν – коефіцієнт Пуассона,
G модуль зрушення,
β– модуль об’ємного стиснення, який виражає зв'язок
між тиском і відносною зміною об’єму матеріалу

## Slide 4: Визначення довжини, ширини і об'єму тріщини при проведенні ГРП

## Slide 5: Для більшості гірських порід модуль Юнга змінюється в межах від 109 до 1011 Па, а коефіцієнт Пуассона від – 0 до 0,5.

## Slide 6: Складові нормального поля напруженості (Вертикальна і дві голизонтольних)
,
– коефіцієнт бокового розпирання.

## Slide 7: Якщо вважати, що в процесі нагромадження порід відбувалось тільки стиснення порід у вертикальному напрямку, а в горизонтальному напрямку деформацій не було, то коефіцієнт бокового розпирання може бути знайдений за формулою:

## Slide 8: Напружений стан порід у зоні свердловини (ф-ла Христиановича-Желтова)
-радіус розвантаження свердловини, м
-коефіцієнт пластичності породи, Па.
rр

## Slide 9: Деформація і міцнісні властивості гірських порід. Явище крипа.

## Slide 12: Пружні зміни властивостей колекторів у процесі розробки покладу
– гірський тиск, Па;
– пластовий тиск, Па.
- тиск на скелет породи (ефективний тиск)

## Slide 13: Коефіцієнти стисливості породи, пор і рідкої фази

## Slide 14: Коефіцієнт об'ємної пружності
β* = βр· m + βп ;
βн = (7-30)·10-10 Па-1;
βв = (2,7-5,0)·10-10 Па-1
βп = (0,3-2,0)·10-10 Па-1.

## Slide 15: Пружний запас нафти Пружний запас нафти, який може бути видобутий внаслідок прояву пружних властивостей породи пласта і насичуючих поровий простір рідин при зниженні пластового тиску, згідно із законом Гука становитиме:
∆Vн = β*· ∆Р(t) ·Vзап ,
де ∆Р(t) – зміна тиску в часі, Па;
Vзап – запаси нафти в пласті, м3.

## Slide 16: Пружні коливання в породах і їх акустичні властивості Теплові властивості гірських порід
Швидкість поздовжньої і поперечної пружних хвиль можна визначити за формулами:
д
– густина породи, кг/м3;

## Slide 17: Амплітуда пружних коливань
,
,
де
– поточна амплітуда коливань, м;
– початкова амплітуда коливань, м;
– коефіцієнт поглинання, м-1;
– відстань від джерела коливань, м.

## Slide 18: Теплові властивості гірських порід
Теплові властивості гірських порід характеризуються питомою теплоємністю , коефіцієнтом теплопровідності
або питомого теплового опору
та коефіцієнтом температуропровідності .

## Slide 19: Питома (масова) теплоємність породи (кДж/кг·К) характеризується кількістю теплоти, що необхідна для нагрівання одиниці маси породи на один градус:
де – маса породи, кг;
– приріст температури (К) від кількості переданої
породі теплоти (кДж).

## Slide 20: Коефіцієнт теплопровідності порід (Вт/м·К) характеризує кількість теплоти , яка переноситься в породі через одиницю поперечного перерізу S за одиницю часу при градієнті температури ( ), рівному одиниці

## Slide 21: Коефіцієнт температуропровідності (м2/с) характеризує швидкість прогрівання порід, тобто швидкість розповсюдження в них ізотермічних границь
Під час нагрівання породи розширюються. Здатність порід розширюватись під впливом зростання температури характеризується коефіцієнтами лінійного та об’ємного теплового розширення:
де , – початкові довжина та об’єм породи, м і м3;
, – прирости довжини (м) та об’єму (м3) зразка породи при підвищенні температури на 1 градус

## Slide 23: Звʼязо коефіцієнта температуропровідності з іншими тепловими властивостями порід визначається співвідношенням:
де – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) – питома теплоємність, Дж/кг·К
– густина породи, кг/м3