## Slide 1: Розробка нафтових і газових родовищ
Лекція .
Системи розробки нафтових родовищ

## Slide 2
Під системою розробки нафтових родовищ і покладів розуміють форму організації руху нафти в пластах до видобувних свердловин. Систему розробки нафтових родовищ визначають:
1) порядок введення експлуатаційних об’єктів багатопластового родовища в розробку;
2) сітка розміщення свердловин на об’єктах, темп і порядок введення їх у роботу;
3) способи регулювання балансу і використання пластової енергії.
Слід розрізняти системи розробки багатопластових родовищ і окремих покладів (однопластових родовищ).

## Slide 3: Виділення експлуатаційних об’єктів
Надійно ізольований зверху і знизу непроникними породами окремий пласт, а також кілька пластів, гідродинамічно пов’язаних між собою в межах розглядуваної площі родовища або її частини, становлять об’єкт розробки.
Експлуатаційний об’єкт – це елементарний об’єкт або сукупність елементарних об’єктів, які розробляються окремою сіткою свердловин для забезпечення контролю і регулювання процесу їх експлуатації.

## Slide 4: Умови виділення експлуатаційних об'єктів
Для вирішення питань виділення експлуатаційних об’єктів рекомендується враховувати таке:
діапазон нафтогазоносності по розрізу (товщину продуктивного розрізу);
кількість продуктивних пластів у розрізі;
глибину залягання продуктивних пластів;
товщину проміжних непродуктивних пластів і наявність зон злиття продуктивних пластів;
положення водонафтових контактів у пластах, збігання покладів у плані;
літологічну характеристику продуктивних пластів;
колекторські властивості (особливо проникність і ефективну товщину), діапазон їх зміни;
відмінність типів покладів у пластах;
режими покладів і можливу їх зміну;
властивості нафти в пластових і поверхневих умовах;
запаси нафти в пластах.

## Slide 5: Можливість об'єднання пластів у єдиний об'єкт.
Якщо наведені вище умови не перешкоджають об’єднанню пластів у єдиний об’єкт, то виконують гідродинамічні розрахунки з визначення технологічних показників, враховуючи способи регулювання балансу пластової енергії, контролю і регулювання процесу розробки, а також можливі технічні засоби видобування нафти. Потім визначають економічну ефективність різних варіантів об’єднання окремих пластів у експлуатаційні об’єкти.
Науково обґрунтоване виділення експлуатаційних об’єктів служить важливим важелем економії та підвищення ефективності розробки родовищ.

## Slide 6: Системи розробки багатопластових родовищ
Залежно від порядку введення експлуатаційних об’єктів у розробку виділяють дві групи систем розробки багатопластового нафтового родовища:
1.системи одночасної розробки об’єктів;
2. системи послідовної розробки об’єктів.

## Slide 7: Системи одночасної розробки об’єктів.
1. Роздільна розробка – це система розробки, коли кожний об’єкт експлуатується самостійною сіткою свердловин; потребує великої кількості свердловин, що призводить до значних капітальних вкладень. Може застосовуватися за наявності високопродуктивних об’єктів і можливості швидкого їх розбурювання. Її перевага – забезпечення надійного контролю за процесом розробки і його регулювання.
2. Сумісна розробка – це система розробки за якої два або більше пластів як окремий експлуатаційний об’єкт розробляються єдиною сіткою видобувних і нагнітальних свердловин. Можливі її підваріанти: із збільшенням кількості видобувних свердловин на малопродуктивні об’єкти і зі збільшенням кількості нагнітальних свердловин на малопродуктивні об’єкти. Її перевага – забезпечення високих поточних рівнів видобутку за заданої кількості свердловин. Проте, в основному, спостерігається нерегульована розробка пластів, що призводить до погіршення техніко-економічних показників.
3. Сумісно-роздільна розробка – це система розробки, за якої видобувні свердловини обладнують устаткуванням для одночасно-роздільної експлуатації, а нагнітальні свердловини – устаткуванням для одночасно-роздільного нагнітання води. Вона дає змогу подолати недоліки перших двох варіантів, зберігаючи при цьому їх перевагу.

## Slide 8: Системи послідовної розробки об’єктів
1. Розробка зверху вниз, за якої кожний нижче розмiщений об’єкт експлуатується після вище розміщеного. Вона застосовувалась у перший період розвитку нафтової промисловості і нині визнана в основному нераціональною, оскільки затримує розвідку і розробку нижче розміщених об’єктів, збільшує обсяги буріння і витрату металу на обсадні труби, підвищує небезпеку порушення правил охорони надр вище розміщених об’єктів під час розбурювання нижче розміщених об’єктів.
2. Розробка знизу вверх, за якої починають розробляти об’єкти з нижнього, так званого опорного (базового) об’єкта, а потім переходять на поворотні об’єкти. У випадку наявності багатьох об’єктів за базові об’єкти також вибирають найзначніші та найпродуктивніші об’єкти з достатньо великими запасами нафти, а за поворотні – решту об’єктів. Тоді приступають до розробки базових об’єктів, таким чином не затримують експлуатацію вище розміщених високопродуктивних об’єктів з великими запасами.

## Slide 9: Системи розробки родовищ за видом використовуваної енергії
системи розробки нафтових покладів на природних режимах, коли використовується лише природна пластова енергія (тобто системи розробки без підтримування пластового тиску);
системи розробки з підтримуванням пластового тиску, коли застосовують метод регулювання балансу пластової енергії шляхом штучного її поповнення.

## Slide 10: Системи розробки зі штучним заводненням
1.Законтурне заводнення, під час якого воду закачують у ряд нагнітальних свердловин, розміщених за зовнішнім контуром.
2.Приконтурне заводнення, коли нагнітальні свердловини розташовують у водонафтовій зоні в безпосередній близькості від зовнішнього контура нафтоносності. Його застосовують замість законтурного заводнення на покладах з проявом так званого бар’єрного ефекту на водонафтовому розділі або через зниженя проникності пласта в законтурній зоні.
3. Внутрішньоконтурне заводнення, яке застосовують в основному на об’єктах з великими площами нафтоносності (сотні квадратних кілометрів і більше).. Внутрішньоконтурне заводнення у разі необхідності поєднується з законтурним або приконтурним заводненням.
Застосовується внутрішньоконтурне заводнення таких видів: розрізання покладу нафти рядами нагнітальних свердловин на окремі площі, блоки самостійної розробки; склепінне заводнення; осередкове заводнення; площове заводнення.

## Slide 11: Заводнення покладів
а – законтурне; б – приконтурне; в – з розрізанням на окремі площі; г – блокове; ґ – осьове; д – кільцеве; е – центральне; є ‑ осередкове

## Slide 12: Стадії розробки нафтових родовищ
Типова динаміка темпу видобутку нафти Твн, рідини Твр і обводненості продукції nв у випадку водонапірного режиму розробки з виділенням стадій розробки: І – освоєння експлуатаційного об’єкта; ІІ – стабільного видобутку нафти; ІІІ – значного зменшення видобутку; ІV – завершальна

## Slide 13: Динаміка основних показників розробки покладів за режимів: пружного (а), розчиненого газу (б), водонапірного (в), газонапірного (г):
1 – газовий фактор; 2 – обводненість; 3 – поточний пластовий тиск; 4 ‑ тиск насичення нафти газом; 5 – кількість видобувних свердловин; 6 ‑ щорічний видобуток нафти