## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Лекція. Джерела пластової енергії. Режими роботи нафтових покладів

## Slide 2: Потенціальна енергія положення
де М – маса тіла (пластової чи закачуваної з поверхні води, нафти, вільного газу), кг;
g – прискорення вільного падіння, м/с2;
hст – висота, на яку піднято тіло порівняно із довільно вибраною площиною початку відліку (для рідких тіл це гідростатичний напір), м.

## Slide 3: Потенцiальна енегія пружної деформації

## Slide 4: Види (джерела) пластової енергії
1) енергія напору (положення) пластової води (контурної, підошовної);
2) енергія розширення вільного газу (газу газової шапки);
3)Енергія газу, розчиненого у нафті:
4) енергія пружності (пружної деформації) рідини (води, нафти) і породи;
5) енергія напору (положення) нафти;
6) енергія температурного розширення флюїдів.

## Slide 5: Типи покладів нафти
Різного типу поклади нафти в гідравлічно незамкнутих (1-3) і замкнутих (4-6) пастках:
1 - пластові склепінні нафтові і газонафтові поклади; 2 – масивний газонафтовий поклад; 3 - нафтова поклад в виступі палеорельефу ; 4 - нафтовий поклад, екранований стратиграфічною незгодою; 5 - нафтовий поклад в пастці первинного виклинювання колектора; 6 - тектонічно екранований поклад нафти; а - нафта; б - газ; в - вода.

## Slide 6: Режими роботи нафтових покладів

## Slide 7: Режими роботи нафтових покладів
Режимом роботи покладу називають проявлення переважаючого виду пластової енергії в процесі видобування нафти.
Розрізняють шість режимів: пружний, водонапірний, розчиненого газу, газонапірний, гравітаційний, мішаний. Такий поділ на режими “у чистому вигляді” дуже умовний. Під час реальної розробки родовищ, в основному, спостерігаються мішані режими. Але виділення окремих режимів з позицій видобування нафти уможливлює рельєфніше описати тенденції в зміні умов, за яких працює свердловина.

## Slide 8: Пружний режим
Пружний режим. Умова пружного режиму – перевищення пластового тиску pпл, точніше тиску в усіх точках пласта, над тиском насичення нафти газом pн. При цьому вибійний тиск pв не менший за тиск насичення:
pв  pн.
Нафта перебуває в однофазному стані. Приплив нафти до свердловин відбувається за рахунок енергії пружності (пружного розширення) нафти, зв’язаної води і породи. У разі зменшення тиску збільшується об’єм нафти і зв’язаної води, зменшується об’єм пор чи тріщин, а відповідний об’єм нафти надходить у свердловини. У міру розширення депресійних лійок пружний режим переходить в один із своїх різновидів – у замкненопружний режим, коли поклад обмежений, або в пружноводонапірний режим, коли поклад оточений законтурною водою.

## Slide 9: Пружний режим
На початку проявлення пружного режиму значно знижується тиск за сталого відбирання нафти (або знижується поточний дебіт за сталого вибійного тиску). У разі переходу в пружноводонапірний режим темп зменшення вибійного тиску (чи дебіту) сповільнюється, а за посилення ролі енергії напору води вибійний тиск (чи дебіт) може стабілізуватися, тобто пружний режим перейде у водонапірний.
Експлуатаційний газовий фактор залишається незміннним на рівні газонасиченості (газовмісту) нафти. У міру того, як нафта буде заміщатися водою в разі пружноводонапірного режиму, в продукції свердловин появиться вода і зростатиме обводненість продукції.
Пружний режим проявляється завжди.

## Slide 10: Водонапірний режим
Водонапірний режим. Нафта перебуває в однофазному стані pв  pн
Розчинений газ не виділяється. Нафта витісняється до свердловин водою. Водонапірний режим у "чистому вигляді" спостерiгається тоді, коли настає рівновага (баланс) між відбором із покладу рідини (нафти, води) і припливом законтурної води в поклад (його ще називають тоді жорстким водонапірним режимом).

## Slide 11: Продовження слайду
Така рівновага можлива за рахунок припливу із законтурної області, або нагнітання з поверхні потрібної кількості води. Тиск у покладі і вибійні тиски тоді є сталими (повна компенсація відбору нагнітанням), газовий фактор стабільний (на рівні газонасиченості), обводненість продукції зростає, дебіти свердловин щодо рiдини змінюються (в основному збільшуються, оскільки найчастіше в’язкість нафти є більшою в’язкості води).
Виділення цього режиму сприяє успішному і достатньо надійному проектуванню процесу видобування нафти. Порушення рівноваги між відбором рідини і надходженням води призводить до того, що починають відігравати роль енергії інших видів: у разі збільшення надходження води – енергія пружності; в разі зменшення надходження води (збільшення відбору) і зниження тиску нижче тиску насичення – енергія розширення вільного газу, який виділяється із нафти.

## Slide 12: Газонапірний режим
Газонапірний режим (режим газової шапки) пов’язаний із первинним проявленням енергії розширення стисненого вільного газу газової шапки. Залежно від зміни тиску в газовій шапці розрізняють газонапірний режим двох видів: пружний і жорсткий.

## Slide 13: Продовження слайду
За пружного газонапірного режиму в результаті деякого зниження тиску на газонафтовому контакті (ГНК) внаслідок відбирання нафти починається розширення об’єму вільного газу газової шапки і витіснення ним нафти. У міру відбирання нафти з покладу тиск газу зменшується.
Жорсткий газонапірний режим відрізняється від пружного тим, що тиск в газовій шапці під час відбирання нафти залишається сталим. Такий режим у "чистому вигляді" можливий лише в разі безперервного нагнітання в газову шапку достатньої кількості газу або ж у разі значного перевищення запасів газу над запасами нафти (в об’ємних одиницях за пластових умов), коли тиск у газовій шапці зменшується незначно в міру відбирання нафти.

## Slide 14: Режим розчиненого газу
Режим розчиненого газу зумовлений проявленням енергії розширення розчиненого в нафті газу в разі зниження тиску нижче тиску насичення pн. Зниження тиску нижче значини тиску pн супроводжується виділенням з нафти раніше розчиненого в ній газу. Бульбашки цього газу, розширюючись, просувають нафту і самі переміщуються пластом до вибоїв свердловин. Частина бульбашок газу сегрегує (спливає), накопичуючись у склепіннi структури і утворюючи газову шапку. Режим розчиненого газу в “чистому вигляді” може проявитися в пласті, який містигь нафту, повністю насичену газом (початковий пластовий тиск
pпл = pн
Цей режим проходить у дві фази. Протягом першої фази депресійна лійка кожної свердловини розширюється до злиття з лійками інших свердловин або до природної межі пласта (контура нафтоносності). У другій фазі відбувається загальне зниження тиску в покладі, і на лініях злиття депресійних лійок або на межі пласта

## Slide 15: Продовження слайду
Для режиму розчиненого газу характерні високий темп зниження пластового тиску (відборів нафти) і неперервна зміна експлуатаційного газового фактора (відношення витрати видобувного газу, зведеного до стандартних умов, до витрати розгазованої нафти): спочатку збільшення до максимальної значини, потім зменшення. Якщо поклад характеризується деяким перевищенням початкового пластового тиску pпл над тиском насичення pн, то в початковий період у разі зниження тиску до значини pн він працює за рахунок енергії пружності або за рахунок енергії пружності й напору вод. Якщо pвиб < pн, то енергія розширення газу поєднується з цими енергіями.

## Slide 16: Гравітаційний режим
Гравітаційний режим починає проявлятися тоді, коли діє лише потенціальна енергія напору нафти (гравітаційні сили), а інші енергії виснажились. Виділяють такі його різновиди:
гравітаційний режим з рухомим контуром нафтоносності (напірно-гравітаційний), за якого нафта під дією власної ваги переміщується вверх за падінням крутозалеглого пласта і заповнює його підвищені частини, дебіти свердловин невеликі та сталі;
гравітаційний режим з нерухомим контуром нафтоносності (з вільною поверхнею рідини), за якого рівень нафти розміщений біля покрівлі горизонтально залеглого пласта; дебіти свердловин менші за дебіти під час напірно-гравітаційного режиму і з часом повільно зменшуються.

## Slide 17: Мішані режими
Мішані режими за яких можливе одночасне проявлення енергій розчиненого газу, пружності і напору води, називають мішаними. Серед них часто виділяють режим витіснення газованої нафти (суміші нафти і вільного газу) водою у випадку зниження вибійного тиску pвиб нижче тиску насичення нафти газом pн. Тиск на контурі нафтоносності може дорівнювати тиску pн або бути вищим від нього. Такий режим проходить у кілька фаз: спочатку проявляється енергія пружності нафти і породи, потім додається енергія розширення розчиненого газу і далі – енергія пружності та напору водонапірної області. До такого складного режиму відносять також поєднання газо- і водонапірного режимів (газоводонапірний режим), яке інколи спостерігається в нафтогазових покладах з водонапірною областю. Особливість такого режиму – двостороння течія рідини: на поклад нафти одночасно наступають ВНК і ГНК. Нафтовий поклад потокорозділювальною поверхнею (площиною, на карті лінією) умовно ділиться на дві зони, які розробляються відповідно на газонапірному режимі і на водонапірному.

## Slide 18: Узагальнення і реалізація режимів роботи
Режимам роботи нафтових покладів надають також додаткових характеристик. Розрізняють режими з рухомими і нерухомими контурами нафтоносності. До перших відносять водонапірний, газонапірний, напірно-гравітаційний і мішаний режими, а до других – пружний, режим розчиненого газу й гравітаційний із вільною поверхнею нафти. Водо-, газонапірний і мішаний режими називають режимами витіснення (напірними режимами), а решту – режимами виснаження (виснаження пластової енергії).
Зазначені режими розглянуто в плані їх природного проявлення (природні режими). Природні умови покладу лише сприяюгь розвитку певного режиму роботи. Конкретний режим можна встановити, підтримувати або замінити іншими шляхом зміни темпів відбирання і сумарного відбирання рідини, введення додаткової енергії в поклад тощо. Наприклад, надходження води відстає від відбирання рідини, що супроводжується подальшим зниженням тиску в покладі. Під час введення додаткової енергії створювані режими роботи покладу називають штучними (водо- і газонапірний).
В Україні нагнітання води здійснюється у 28 % родовищ від загальної кількості; велика частина родовищ Дніпровсько-Донецької западини розробляється на пружному і природному водонапірному режимах, решта родовищ – на режимі розчиненого газу, а ряд виснажених родовищ Передкарпаття, що експлуатуються з минулого століття – на гравітаційному режимі.

## Slide 19: Нафтовилучення із пластів
Нафтовилучення – це ступінь вилучення нафти із пластів. Воно є одним із основних показників ефективності режиму роботи нафтових покладів і, в цілому, процесу їх розробки.
Нафтовилучення характеризують коефіцiєнтом нафтовилучення (або кое-фіцієнтом нафтовідлачі). Розрізняють кінцевий, поточний і проектний коефіцієнти нафтовилучення.

## Slide 20: Поточний, кінцевий і проектний коефіцієнти нафтовилучення
Під поточним коефіцієнтом нафтовилучення ( часто кажуть, поточним нафтовилученням) розуміють відношення видобутої з пласта кількості нафти на певну дату до балансових її запасів. Поточне нафтовилучення зростає у часі в міру вилучення з пласта нафти.
Кінцевий коефіцієнт нафтовилучення – це відношення видобутих запасів нафти (видобутої кількості нафти за весь період розробки) до балансових запасів.
Проектний коефіцієнт нафтовилучення відрізняється від кінцевого (фактичного) тим, що він обгрунтовується й планується в процесі підрахунку запасів нафти і проектування розробки родовища.

## Slide 21: Коефіцієнт нафтовилучення
де ρп.н.в – початкова насиченість водою, част. од.;
.
ηох=

## Slide 22: Коефіцієнт охоплення
Під коефіцієнтом охоплення 0 розуміють відношення об’єму породи, охопленої витісненням, до всього об’єму нафтовмісної породи. Він характеризує втрати нафти за товщиною і площею пласта у зонах зтягувальних рядів видобувних свердловин та розрізувальних рядів нагнітальних свердловин, у неохоплених дренуванням і заводненням зонах, у малопроникних включеннях, шарах, лінзах, пропластках та в застійних зонах, які контактують безпосередньо з обводненими шарами і зонами або відокремлені від них непроникними лінзами і шарами.
У дуже розчленованих пластах залишкова нафтонасиченість, яка може сягати 20-80%, істотно залежить від розміщення свердловин, умов розкриття пластів у них, діяння на відокремлені лінзи і пропластки, співвідношення коефіцієнтів в’язкостей нафти і води та ін.
У цілому, нафтовилучення залежить від багатьох чинників, шляхи управління якими нині відомі або вивчаються, хоч більша частка запасів нафти усе ж залишається в пласті. Збільшення коефіцієнта нафтовилучення – актуальна і важлива задача державного значення, на розв’язування якої спрямовані зусилля нафтовиків.

## Slide 23: Коефіцієнт витіснення
Під коефіцієнтом витіснення в розуміють відношення об’єму нафти, який витіснений з області пласта, зайнятої робочим агентом (водою, газом), до початкового вмісту нафти в цій області. Коефіцієнт витіснення залежить, в основному, від кратності промивання (відношення об’єму пропомпованого робочого агента до об’єму пор), відношення коефіцієнтів в’язкості нафти і в’язкості робочого агента, коефіцієнта проникності, статистичного розподілу пор за розмірами і характеру змочуваності порід пласта.
У гідрофільних високопроникних пористих середовищах за малої в’язкості нафти, коефіцієнт витіснення нафти водою може сягати 0,8...0,9. У малопроникних, частково гідрофобізованих середовищах за підвищеної в’язкості нафти він становить 0,5...0,65, а в гідрофобних пластах – не більше 0,25...0,4. Разом з тим у випадку витіснення нафти газом високого тиску, вуглекислим газом чи міцелярним розчином, тобто у випадку усунення істотного впливу капілярних сил, коефіцієнт витіснення становить 0,95-0,98.

## Slide 24: Ефективність режимів роботи
На основі експериментальних і статистичних промислових даних вважають, що кінцеві коефіцієнти нафтовилучення залежно від режимів роботи покладів можуть набувати таких значин:
водонапірний режим 0,5...0,8
газонапірний режим 0,1...0,4
режим розчиненого газу 0,05...0,3
гравітаційний режим 0,1...0,2