## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ З ПЛАСТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

## Slide 2: Залишкові запаси
Середній коефіцієнт кінцевого нафтовилучення пластів у різних країнах і регіонах становить від 25 до 40 %.

## Slide 3: Етапи розробки родовищ
На першому етапі для видобування нафти максимально можливо використовують природну енергію пласта (пружну енергію, енергію розчиненого газу, енергію законтурної і приконтурної води, газової шапки, потенціальну енергію гравітаційних сил).
На другому етапі реалізують методи підтримування пластового тиску шляхом закачування води чи газу. Ці методи прийнято називати вторинними.
На третьому етапі для підвищення ефективності розробки родовищ застосовують методи збільшення нафтовилучення.

## Slide 4: Заводнення

## Slide 5: Опори під час вилучення вуглеводнів з пласта
Капілярні сили в однорідних пластах з гідрофобними породами відіграють негативну роль, вони протидіють витісненню нафти
Опори поверхневих шарів. Фільтраційні опори виникають не лише на межі розділу між нафтою, газом і водою, але й на поверхні розділу тверде тіло-рідина.

## Slide 6: Капілярний тиск
де σ – поверхневий натяг між рідиною і газом, Н/м
θ – крайовий кут змочування на границі поділу фаз.

## Slide 7: Ефект Жамена
Явище, що супроводжується виникненням додаткових опорів при русі бульбашок газу і рідин, що не змішуються, в капілярних каналах, уперше досліджене Жаменом та названо його ім'ям, ефектом Жамена.
Ефект Жамена - це виникнення в пористому середовищі додаткового протитиску внаслідок того, що поровий канал представляє собою структуру капілярів змінного радіусу і форми. Ефект Жамена залежить від кількості бульбашок газу і ступеня закупорки пор.

## Slide 8: Схема формування подвійного електричного шару
Подвійний електричний шар складається з потенціал - визначальних іонів і шару протиіонів, розташованих у дисперсійному середовищі. Шар протиіонів складається з двох шарів: адсорбційного і дифузного

## Slide 9: Коефіцієнт нафтовилучення
де ρп.н.в – початкова насиченість водою, част. од.;
- під час водонапірного режиму – 0,4 - 0,8;
- під час газонапірного режиму – 0,3 - 0,6;
- під час режиму розчиненого газу – 0,15 - 0,3;
- завдяки пружному режиму – 0,02 - 0,05;
- завдяки гравітаційному режиму – до 0,01.
η= ηдр· ηох· ηвит
.
ηох=

## Slide 11: Класифікація методів підвищення нафтовилучення
1 Гідродинамічні;
2 Газові;
3. Фізико-хімічні;
4. Теплові;
5. Біологічні.

## Slide 12: Гідродинамічні методи
Зміна напрямків фільтраційних потоків
Циклічне заводнення.
Форсування відбирань рідини.
Застосування інтегрованих технологій.

## Slide 13: Зміна напрямків фільтраційних потоків
Технологія методу полягає в тому, що закачування води припиняється в одні свердловини і переноситься на інші, в результаті чого забезпечується зміна напрямку фільтраційних потоків до 90 °. Фізична сутність процесу полягає в наступному. По-перше, при звичайному заводненні внаслідок вязкісної неоднорідності процесу витіснення утворюються цілики нафти, обійдені водою. По-друге, при витісненні нафти водою водонасиченість вздовж напрямку витіснення збільшується.
При перенесенні фронту нагнітання в пласті створюються змінні за величиною і напрямком градієнти гідродинамічного тиску, вода що нагнітається поступає в застійні малопроникні зони, велика вісь яких тепер перетинається з лініями потоків, і витісняє з них нафту в зони інтенсивного руху води. Обсяг закачування уздовж фронту доцільно розподілити пропорційно залишкової нафтонасиченості.

## Slide 14: Продовження
Зміна напряму фільтраційних потоків досягається за рахунок додаткового розрізання покладу на блоки, осередкового заводнювання, перерозподілом відборів і закачування між свердловинами, циклічного заводнювання. Метод технологічний, вимагає лише невеликого резерву і потужності насосних станцій і наявність активної системи заводнювання. Він дозволяє підтримувати досягнутий рівень видобутку нафти, знижувати поточну обводненість, і збільшувати охоплення пластів заводненням

## Slide 15: Циклічне заводнення

## Slide 16: Форсований відбір рідини
Форсований відбір рідини застосовується на пізній стадії розробки, коли обводненість досягає більш 75%. При цьому нафтовилучення зростає внаслідок збільшення градієнта тиску і швидкості фільтрації. При цьому методі залучаються до розроблення ділянки пласта, не охоплені заводненням, а також відрив плівковою нафти з поверхні породи.

## Slide 17: Застосування інтегрованих технологій
Інтегровані технології виділяються в окрему групу і не відносяться до звичайного заводнення водою з метою підтримання пластового тиску. Ці методи спрямовані на вибіркову інтенсифікацію видобутку нафти. Приріст видобутку досягається шляхом організації вертикальних перетоків в неоднорідному пласті через малопроникні перемички з низькопроникних шарів в високопроникні на основі спеціального режиму нестаціонарного впливу.

## Slide 18: Газові методи
Вплив на пласт діоксидом вуглецю.
Вплив на пласт вуглеводневим газом.
Вплив на пласт азотом, димовими газами та ін.
Закачування повітря в пласт.

## Slide 19: Вплив на пласт діоксидом вуглецю
При розчиненні в воді двоокису вуглецю в'язкість її дещо збільшується. Однак це збільшення незначно. При масовому вмісті у воді 3-5% двоокису вуглецю в'язкість її збільшується лише на 20-30%. Утворюється при розчиненні СО2 у воді вугільна кислота Н2CO3 розчиняє деякі види цементу і породи пласта і підвищує проникність.
У присутності двоокису вуглецю знижується набухання глиняних частинок. Двоокис вуглецю розчиняється в нафті в чотири-десять разів краще, ніж у воді, тому вона може переходити з водного розчину в нафту. Під час переходу міжфазний натяг між ними стає дуже низьким, і витіснення наближається до змішуючого.

## Slide 20: продовження
Двоокис вуглецю в воді сприяє відмиванню плівковою нафти, що покриває зерна породи. Внаслідок цього краплі нафти при малому міжфазному натягу вільно переміщаються в порових каналах і фазова проникність нафти збільшується. При розчиненні в нафті СО2 в'язкість нафти зменшується, густина підвищується, а об'єм значно збільшується: нафта як би набухає. Збільшення об'єму нафти в 1,5-1,7 рази при розчиненні в ній СО2 вносить особливо великий внесок в підвищення нафтовилучен пластів при розробці родовищ, що містять маловязкі нафти.

## Slide 21: Вплив на пласт вуглеводневим газом
Технологія змішуючого витіснення нафти газом дозволяє збільшити поточний видобуток і кінцевий коефіцієнт вилучення нафти, а також максимально ефективно використовувати легкі компоненти нафтового газу.
Сухий газ закачується в газові шапки резервуарів з метою підтримання пластового тиску. Іншим продуктом УКПГ є фракції C2-C4, які можна подавати в суміші з сухим газом і / або закачувати їх в оторочку для змішування і отримання додаткових видобутку

## Slide 22: Вплив на пласт азотом , димовими газами та ін.
Метод заснований на горінні твердих порохів в рідині без будь-яких герметичних камер або захисних оболонок. Він поєднує теплову дію з механічною і хімічною, а саме:
а) утворюються гази горіння під тиском (до 100 МПа) витісняють зі стовбура в пласт рідину, яка розширює природні і створює нові тріщини;
б) нагріті (180-250 ° С) порохові гази, проникаючи в пласт, розплавляють парафін, смоли і асфальтени;
в) газоподібні продукти горіння складаються в основному з хлористого водню і вуглекислого газу; хлористий водень при наявності води утворює слабоконцентрірованних солянокислотного розчин. Вуглекислий газ, розчиняючись в нафті, знижує її в'язкість, поверхневий натяг і збільшує продуктивність свердловини.

## Slide 23: Закачування повітря в пласт

## Slide 24: Фізико-хімічні методи
Витіснення нафти водними розчинами ПАР.
Полімерне заводнення.
Лужне заводнення.
Витіснення нафти міцелярними розчинами (МР).
Імпульсно-плазмовий вплив

## Slide 25: Витіснення нафти водними розчинами ПАР.
Заводнення водними розчинами поверхнево-активних речовин (ПАР) направлено на зниження поверхневого натягу на межі «нафта - вода», збільшення рухливості нафти і поліпшення витіснення її водою. За рахунок поліпшення змочуваності породи водою вона вбирається в пори, зайняті нафтою, рівномірніше рухається по пласту і краще витісняє нафту.

## Slide 26: Полімерне заводнення
Полімерне заводнення полягає в тому, що в воді розчиняється високомолекулярний хімічний реагент - полімер (поліакриламід), що володіє здатністю навіть при малих концентраціях істотно підвищувати в'язкість води, знижувати її рухливість і за рахунок цього підвищувати охоплення пластів заводненням. Основна і найпростіша властивість полімерів полягає в загущенні води. Це призводить до зменшення співвідношення в'язкості нафти і води в пласті і скорочення умов прориву води, обумовлених відмінністю вязкостей або неоднорідністю пласта. Крім того, полімерні розчини, володіючи підвищеною в'язкістю, краще витісняють не тільки нафту, але і зв'язану пластову воду з пористого середовища. Тому вони вступають у взаємодію зі скелетом пористого середовища, тобто породою і цементуючою речовиною. Це викликає адсорбцію молекул полімерів, які випадають з розчину на поверхню пористого середовища і перекривають канали або погіршують фільтрацію в них води. Полімерний розчин переважно надходить в високопроникні шари, і за рахунок цих двох ефектів - підвищення в'язкості розчину і зниження провідності середовища - відбувається істотне зменшення динамічної неоднорідності потоків рідини і, як наслідок, підвищення охоплення пластів заводненням.

## Slide 27: Лужне заводнення
Метод лужного заводнення нафтових пластів засн ований на взаємодії лугів з пластовими нафтою і породою. При контакті лугу з нафтою відбувається її взаємодія з органічними кислотами, в результаті чого утворюються поверхнево-активні речовини, що знижують міжфазний натяг на межі поділу фаз "нафта - розчин лугу» і збільшують змочуваність породи водою. Застосування розчинів лугів - один з найефективніших способів зменшення контактного кута змочування породи водою, тобто гідрофілізації пористого середовища, що призводить до підвищення коефіцієнта витіснення нафти водою.

## Slide 28: Витіснення нафти композиціями хімреагентів і міцелярними розчинами
Міцелярні розчини являють собою прозорі і напівпрозорі рідини. Вони в основному однорідні і стійкі до фазового поділу, в той час як емульсії нафти в воді чи води в нафті не є прозорими, різнорідні за будовою глобул і характеризуються фазовою нестійкістю. Механізм витіснення нафти міцелярними розчинами визначається їх фізико-хімічними властивостями. В силу того що міжфазний натяг між розчином і пластовими рідинами (нафтою і водою) дуже низький, розчин, усуваючи дію капілярних сил, витісняє нафту і воду. При розсіяній залишковій нафтонасиченості заводненого пористого середовища перед фронтом витіснення міцелярним розчином розрізнені глобули нафти зливаються в безперервну фазу, накопичується вал нафти - зона підвищеної нафтонасиченості, а за нею - зона підвищеної водонасиченості.

## Slide 29: Продовження
Нафтовий вал витісняє (збирає) тільки нафту, пропускаючи через себе воду. У зоні нафтового валу швидкість фільтрації нафти більша від швидкості фільтрації води. Міцелярний розчин, наступний за водяним валом, захоплює відсталу від нафтового валу нафту і витісняє воду з повнотою, що залежить від міжфазного натягу на контакті з водою. Такий механізм процесів фільтрації рідини спостерігається під час витіснення залишкової (нерухомою) нафти з заводненого однорідного пористого середовища.

## Slide 30: Імпульсно-плазмовий вплив
В свердловини подається струм напругою 3000В. Він викликає появу електричної дуги, яка призводить до утворення плазми (іонно-електронного газу) і дуже швидкого підвищення температури в пласті приблизно до 2800 градусів. Через такого сильного стрибка температури протягом декількох мікросекунд в місці подачі струму утворюється область високого тиску близько 10 000 атм. Розширення плазми викликає миттєву ударну хвилю. Ця хвиля зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, поширюється по рідині, що знаходиться в свердловині, чим викликає сильне її згущення. Коли плазма після поширення ударної хвилі охолоджується, вона за рахунок зворотного тиску викликає приплив в свердловину, завдяки чому продуктивність поаста і свердловини підвищується. Те саме відбувається у пласті. Імпульси струму повторюються в одній точці через однакові часові проміжки безліч разів, і кожен раз виникає зворотна тяга в пласті свердловина забирає додаткові порції вуглеводнів. За один спуск в свердловину генератор робить близько 1000 імпульсів.

## Slide 31: Теплові методи
Паротепловий вплив на пласт
Внутрішньопластове горіння.
Пароциклічний вплив на пласт.

## Slide 32: Паротепловий вплив на пласт

## Slide 33: Внутрішньопластове горіння

## Slide 34: Мікробіологічний вплив
Мікробіологічний вплив - це технології, засновані на біологічних процесах, в яких використовуються мікробні об'єкти. Протягом процесу закачані в пласт мікроорганізми метаболізують вуглеводні нафти і виділяють корисні продукти життєдіяльності:
• спирти, розчинники і слабкі кислоти, які призводять до зменшення в'язкості, зниження температури плинності нафти, а також видаляють парафін і включення важкої нафти з пористих порід, збільшуючи проникність;
• біополімери, які, розчиняючись у воді, підвищують її густину, підвищують вилучення нафти при використанні технології заводнення;
• біологічні поверхнево-активні речовини, які роблять поверхню нафти більш слизькою, зменшуючи тертя об породи;
• гази, які збільшують тиск усередині пласта і допомагають просувати нафту до стовбура свердловини.

## Slide 35: Схема технології мікробіологічного впливу

## Slide 36: Ефективність методів підвищення нафтовилучення