## Slide 1: Фізика нафтового і газового пласта
Лекція 8
ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ

## Slide 2: Вуглеводні метанового парафінового ряду
СnН2n+2,
де n – кількість атомів вуглецю
СН4- метан
С2Н6- етан
С3Н8-пропан
С4Н10- бутан
С5Н12-пентан
……………………………
С17Н34

## Slide 3: Хімічний склад і класифікація природних газів
У пластових умовах гази залежно від їх складу, тиску і температури можуть перебувати в різних фазах (газоподібній, рідкій, твердій (газогідрати) або у вигляді газорідинних сумішей). Основними показниками властивостей газу є:
молекулярна маса;
густина в стандартних умовах;
густина відносно повітря;
критичні температура і тиск;
коефіцієнт стисливості;
в'язкість;
здатність до гідратоутворення;
теплота згоряння.

## Slide 4: Молекулярна маса газу
Молекулярна маса речовини – це суми атомних мас елементів речовини. Кількість речовини, що в грамах дорівнює її молекулярній масі, називається молями. Один моль будь-якої складної речовини відповідає числу масових одиниць (у грамах) і дорівнює молекулярній масі.
Наприклад, 1 моль метану (СН4) дорівнює 16,04 г (атомна вага вуглецю - 12, водню – 1,01).
Експериментально встановлено, що один моль будь-якого газу за тиску 760 мм.рт.ст. (0,1013 МПа) та температури 0 °С (273 К) займає об’єм 22,41 л.

## Slide 5: Природні гази
У природних газах основним компонентом є метан СН4, вміст якого іноді досягає 98 % об’ємних.
Крім метану, до складу природного газу входять більш важкі вуглеводні:
етан С2Н6,
пропан С3Н8,
нормальний бутан n-С4Н10,
ізобутан і-С4Н10,
пентан С5Н12
і більш важкі вуглеводні.

## Slide 6: До складу природного газу можуть входити :
сірководень Н2S,
вуглекислий газ CO2,
азот N2,
рідкоземельні гази (гелій, аргон та ін.).
Азот і вуглекислий газ майже завжди наявні в кількостях до 3-5 %, але в окремих випадках вміст кожного з них може перевищувати 20-30 %. Сірководень наявний в газах не завжди, вміст його переважно становить до 3-5 %, але в окремих випадках може досягти 25 %. Вміст інертних газів невеликий і становить сотні частки відсотка, але іноді досягає до 1-2 %, в основному завдяки гелію.

## Slide 7: Класифікація природних газів за складом і вмістом окремих компонентів
Поділяються на три групи:
гази, які видобувають із суто газових родовищ (сухі гази). Складаються, в основному, з метану (82-98 %);
гази, які видобувають із газоконденсатних родовищ. Вони є сумішшю сухого газу та рідкого газового (вуглеводневого) конденсату, що складається з бензинових, газових, лігроїнових фракцій, а іноді й масляних фракцій (солярового масла). Цей газ також містить значну кількість метану (70-85 % об. і більше);
3) гази, які видобувають разом з нафтою із нафтових родовищ. Це супутні нафтові гази, які являють собою суміші сухого газу, пропан-бутанової фракції і газового бензину і містять тільки 30-70 % об. метану.

## Slide 8: Ідеальний і реальний газ
Ідеальний газ – це газ, силами взаємодії між молекулами якого нехтують.
У реальних газах сила взаємодії між молекулами є суттєва у зв’язку з високими тисками.

## Slide 9: Основні закони газового стану ідеальних і реальних газів
Закон Бойля-Маріотта – за постійної температури об’єм ідеального газу змінюється обернено пропорційно тиску, тобто:
Закон Гей-Люссака – за постійного тиску об’єм газу прямопропорційний абсолютній температурі, тобто:
Закон Шарля – за постійного об’єму газу тиск прямо пропорційний абсолютній температурі:

## Slide 10: Звʼязок між параметрамИ ідеального газу. Рівняння Менделеєва-Клапейрона.
де R– питома газова стала, Дж/(кг∙К);
p – тиск газу, Па;
T – температура газу, К;
V– об’єм газу, м3;
m – маса газу, кг;
– універсальна газова стала, =8314,51Дж/(кмоль·К);
M – молекулярна маса газу, кг/кмоль.

## Slide 11: Рівняння Ван-дер-Ваальса
Крім рівняння стану реальних газів було запропоновано ряд залежностей
(Ван-дер-Ваальса, Бітті-Бріджмена та ін.)
Наприклад рівняння Ван-дер-Ваальса:
де V - питомий об’єм газу, м3/кг;
a - константа зчеплення молекул, Па·м6/кг2;
b - поправка на власний об’єм молекул, м3/кг.

## Slide 12: Коефіцієнти a і b в рівнянні Ван-дер-Ваальса
– універсальна газова стала,
= 8314,51Дж/(кмоль·К)

## Slide 13: Відхилення стану реального газу від ідеального
Для інженерних розрахунків у газовій справі найчастіше використовують узагальнене рівняння Менделєєва-Клапейрона , в яке додатково вводять коефіцієнт , що враховує відхилення характеристик реального газу від ідеального:
Коефіцієнт надстисливості газу може змінюватись у межах від 0,2 до 1,8 і залежить від тиску, температури і складу газу.

## Slide 14: Методика визначення коефіцієнта надстисливості газу Z . Графіки Брауна і Катца.

## Slide 15: Приведений тиск і приведена температура