## Slide 1: Фізика нафтового і газового пласта
Лекція
Фізичні властивості природних газів
Стан та параметри газових сумішей.

## Slide 2: Густина природних газів
за нормальних умов (тиск Ро.=.0,1013 МПа, температура То = 273 К):
за стандартних умов (тиск Рст.=.0,1013 МПа, температура То = 293 К):

## Slide 3: Густину газу за заданих тиску (Р) і температури (Т)
  Густину газу за заданих тиску (Р) і температури (Т) можна визначити, використовуючи рівняння стану газу, наприклад, рівняння Клапейрона-Менделеєва:

## Slide 4: Відносна густина газу
Відносна густина газу зручна тим, що вона є сталою величиною і не залежить від тиску і температури, якщо нехтувати різницею між коефіцієнтами стисливості газу за нормальних і стандартних умов.

## Slide 5: В’язкість природного газу
В’язкість рідин та газів – це їх властивість чинити опір під час взаємного переміщення шарів.
За низьких тисків і температур властивості реальних газів наближаються до ідеальних.
Кількісно в’язкість характеризується значенням , що називається коефіцієнтом динамічної в’язкості газу.
Зв’язок динамічної і кінематичної в'язкості:
У системі СІ коефіцієнт динамічної в’язкості вимірюється в Па·с

## Slide 6: Залежність динамічної в’язкості газу від тиску і температури

## Slide 7: Залежність динамічної вязкості газу від тиску і температури (а – 0,6; б – 0,7; в – 0,8; г – 0,9; д – 1,0 (відносна густина газу)

## Slide 8: Розчинність газу у нафті
Коефіцієнтом розчинності газу в нафті називається величина, яка характеризує кількість газу, який розчиняється в одиниці об’єму (чи маси) при збільшенні тиску на один Паскаль.
Коефіцієнт розчинності – величина не постійна. У кожному окремому випадку, для різних нафт і газів він буде різний, і також буде залежати від ступеня відхилення властивостей ідеального газу від реального

## Slide 9: Ізотерми розчинності газів

## Slide 10: Контактне і диференційне розгазування
Контактними (однократними) називають такі процеси, за яких весь газ, що виділився, контактує з нафтою, тобто утворена газова і рідка фази перебувають у рівновазі і не розділяються до закінчення процесу.
При диференційному процесі газ, що виділився з нафти, безперервно виводиться із системи, при цьому безперервно змінюється і склад нафтогазової суміші.

## Slide 11: Теплоємність газу
Теплоємністю газу (в Дж/К) називається відношення кількості теплоти dQ, поглинутої ним у певному термодинамічному процесі, до приросту температури dt:
Відношення теплоємності однорідного тіла до його маси називається питомою теплоємністю (Дж/кг·К):

## Slide 12: Дроселювання газу
Явище зменшення тиску газового потоку внаслідок проходження його через дросель ( діафрагму, кран, вентиль тощо) без здійснення зовнішньої роботи називається дроселюванням.

## Slide 13: Ефект Джоуля-Томпсона Ефектом Джоуля-Томпсона називають зміну температури газу при його адіабатному розширенні (дроселюванні)

## Slide 14: Газогідрати
Гідрати метану можуть бути при тисках від 2·10-8
до 2·103 МПа і температурах від 70 до 350 К (від -203 до + 77 °С).
Один об’єм води в гідратному стані може зв’язувати від 70 до 300 об’ємів газу. В атмосферних умовах цей лід може горіти. Гідрати утворюються у вигляді двох структур, порожнини яких заповнюються молекулами гідратоутворювачів частково або повністю.
У 1-ій структурі 46 молекул води утворюють дві порожнини з внутрішнім діаметром 5,2·10-10 м і шість порожнин з внутрішнім діаметром 5,9·10-10 м;
У 2-ій структурі 136 молекул води утворюють вісім великих порожнин із внутрішнім діаметром 6,9·10-10 м і шістнадцять малих порожнин із внутрішнім діаметром 4,8·10-10 м.

## Slide 15: Газогідрати

## Slide 16: Умови утворення газогідратів
При заповненні восьми порожнин решітки склад гідратів структури 1 виражається формулою 8M·46Н2О або М·5,75Н2О, де М – гідратоутворювач. Якщо заповнюються лише великі порожнини, формула матиме вигляд 6М·46Н2О або М·7,67Н2О. При заповненні восьми порожнин решітки гідрату склад структури 2 виражають формулою 8М·136Н2О або М17·Н2О.
Отже, для утворення гідратів необхідними умовами є наявність газу і води та певної температури і тиску одночасно. Утворення газогідратів обумовлено також густиною газу.

## Slide 17: Теплотворна здатність природного газу
Теплотою згорання (теплотворною здатністю) називають кількість тепла, яку виділяє 1 кг або 1 м3 палива під час спалювання. Розмірність теплоти згорання виражається в ккал/кг або ккал/м3.
Розрізняють вищу і нижчу теплоту згорання палива. Для визначення нижчої теплоти згорання необхідно відняти від вищої теплоти згорання тепло, яке витрачається на випаровування гігроскопічної води. У практичних розрахунках застосовують нижчу теплоту згорання.
Для природних газів вона коливається від 7500 до 12000 ккал/м3.

## Slide 18: Теплота згорання

## Slide 19: Небезпечні властивості газу
Природні гази утворюють вибухонебезпечні суміші з повітрям.
Lе n - об’ємний вміст окремих компонентів у газі, %;
нижня границя вибуховості окремих компонентів у газі, %;
верхня границя вибуховості окремих компонентів у газі, %.
Чистий метан і етан не отруйні, але за нестачі кисню у повітрі викликають задуху. Гранично допустимою концентрацією для метану є значення 10 мг/л.