## Slide 1: Фізика нафтового і газового пласта
Лекція 10
Хімічний склад і фізичні властивості нафти.

## Slide 2: Склад і класифікація нафт
Елементний склад нафти
Нафта складається, головним чином, з вуглецю і водню – відповідно 79,5–87,5 % і 11,0–14,5 % від маси.
Окрім них, у нафтах наявні ще три елементи – сірка, кисень і азот. Їх загальна кількість зазвичай складає 0,5–8 %.
У дуже незначних концентраціях у нафтах бувають метали – ванадій, нікель, залізо, алюміній, мідь, магній, барій, стронцій, марганець, хром, кобальт, молібден, калій, натрій, цинк, кальцій, срібло, галій та ін., а також ртуть, бор, миш'як, йод. Загальний склад металів у нафті рідко перевищує 0,02–0,03 % від її маси.

## Slide 4: Елементарний склад нафти

## Slide 5: Класифікація нафт за вмістом сірки, смол і парафінів
За вмістом сірки нафти поділяються на 3 класи, за вмістом асфальто-смолистих речовин – на 3 підкласи, а за вмістом парафіну – на 3 групи.
Класи пластових нафт:
малосірчисті – із вмістом сірки до 0,5 %;
сірчисті – із вмістом сірки від 0,5 до 2,0 %;
високосірчисті – із вмістом сірки більше 2,0 %.
Підкласи пластових нафт:
малосмолисті – з вмістом смол до 18 %;
смолисті – із вмістом смол від 18 до 35 %;
високо смолисті – із вмістом смол більше 35 %.
Групи пластових нафт:
1) мало парафінисті – із вмістом парафіну до 1,5 %;
2) парафінисті – із вмістом парафіну від 1,5 до 6,0 %;
3) високопарафінисті – із вмістом парафіну більше 6,0 %.

## Slide 6: Фракційний склад нафт
При розділенні нафти в лабораторних умовах в інтервалі температур від 40 до 180–205 °С відбирають бензинові фракції, причому отриману при 160–205 °С називають лігроїновою фракцією, а при 40–70 і до 90 °С – петролейним ефіром;
в інтервалі температур від 200 до 300 °С отримують керосинові фракції;
при 270–350 °С – газойлеву (газойль);
при 300–370 °С – солярову .

## Slide 7: Фізичні властивості пластових нафт
До основних фізичних властивостей пластових нафт відноситься:
Тиск насичення нафти газом;
Об’ємний коефіцієнт;
Густина;
В’язкість;
Стисливість;
Структурно-механічні властивості.

## Slide 8: Склад і класифікація нафт
Загальні закономірності зміни властивостей нафти, характерні для багатьох родовищ:
1. У покладах, що не мають виходу на поверхню і оточених крайовою водою, густина нафти і вміст у ній смол зростають з глибиною залягання.
2. В'язкість нафти в пласті збільшується від куполу складки до крил.
3. Тиск насичення нафти газом і кількість розчиненого газу в одиниці об'єму нафти зменшуються у напрямку до водонафтового контакту.
4. Об'ємний коефіцієнт нафти зменшується до крил складки. Залежно від структурних особливостей і будови покладу, наявність виходів пластів на поверхню та властивостей систем пластів закономірності зміни властивостей нафти по пласту може мати інший і складніший характер. Необхідно з самого початку розробки родовища досліджувати проби нафти, відібрані з різних частин покладу.

## Slide 9: Тиск насичення нафти газом
Тиском насичення пластової нафти є максимальний тиск, за якого розчинений газ починає виділятися із нафти при ізотермічному її розширенні в умовах термодинамічної рівноваги.
Залежність тиску насичення пластової нафти від температури
Температура, оС
Тиск насичення, МПа

## Slide 10: Об’ємний коефіцієнт, усадка нафти

## Slide 11: Густина пластової нафти
У пластах внаслідок розчинення газу та підвищеної температури густина нафти на 5-30 % менша за її густину в стандартних умовах. Відомі нафти, густина яких у пласті менше ніж 500 кг/м3 при густині сепарованої нафти 800 кг/м3.
Якщо відомі густина сепарованої нафти, відносна густина газу, газовий фактор і об’ємний коефіцієнт, густину пластової нафти визначають за формулою:
де – густина дегазованої нафти, кг/м3;
– об’ємний коефіцієнт нафти;
– газовий фактор, м3/ м3;
– дійсна густина газу, яка рівна добутку відносної густини газу на густину повітря за стандартних умов, кг/м3.

## Slide 12: Класифікація нафт за густиною
Абсолютна більшість нафт у стандартних умовах має густину в межах 0,76-0,99 (760-990 кг/м3). Тільки як виняток бувають нафти з густиною, що виходить за ці межі. За величиною густини нафти умовно поділяють на три групи: - легкі нафти з густиною до 880 кг/м3 найцінніші, оскільки містять більше бензинових і масляних фракцій; - середні нафти з густиною від 880 до 900 кг/м3; - важкі нафти, які містять багато парафінів, з густиною, більше ніж 900 кг/м3 (Карпатські родовища та родовища Каліфорнії).

## Slide 13: Залежність густини нафти від температури
Зі збільшенням температури густина нафти і нафтопродуктів зменшується, а обʼєм зростає.
=
де – густина нафти за температури , кг/м3;
– температура, за якої визначена густина нафти, 0С;
– температурна поправка кг/(м3∙0С).

## Slide 14: Вʼязкість пластової нафти
Зменшення тиску, нижче від тиску насичення, призводить до зменшення в’язкості. Підвищення тиску, вище від тиску насичення для пластової нафти, призводить до збільшення величини її в’язкості

## Slide 15: Залежність в’язкості пластової нафти від тиску

## Slide 16: Стисливість нафти.

## Slide 17: Структурно-механічні властивості аномально вʼязких нафт
Залежно від складу нафт їх реологічні властивості характеризуються різними лініями консистентності, тобто їм притаманні залежності між напруженням зсуву і швидкістю зсуву:
dγ/dt = f (τ).
Динамічна в’язкість µ ньютонівських рідин залежить тільки від температури й тиску і дотичне напруження τ, яке розвивається в рухомих шарах рідини, пропорційне градієнту швидкості dυ/dt:
τ = - µ · dυ/dt.
У ньютонівських рідин швидкість зсуву dγ/dt пропорційна дотичному напруженню τ і обернено пропорційна в’язкості рідин µ, тобто одержуємо реологічне рівняння:
dγ/dt = τ / µ.
dυ/dt - градієнту швидкості ;
dγ/dt - швидкість зсуву;
f (τ) -напруження зсуву;
Τ -дотичне напруження.

## Slide 18: В’язкість неньютонівських рідин
В’язкість неньютонівських рідин залежить не тільки від тиску і температури, але й від швидкості деформації зсуву та часу перебування її в стані спокою. Залежно від виду функції f(τ) ці рідини поділяються на три види: бінгамівські пластики, псевдопластики і дилатантні рідини.
Бінгамівські пластики в стані рівноваги мають деяку просторову структуру і здатні опиратися напруженню зсуву, доки воно не перевищить значення статичного напруження зсуву τо. У наступні моменти після досягнення деякої швидкості зсуву вони починають текти, як ньютонівські рідини.
Псевдопластики характеризуються відсутністю границі текучості, а також тим, що їх ефективна в’язкість знижується зі збільшенням швидкості зсуву
Дилатантні рідини також належать до тіл, у яких немає границі текучості, але їх ефективна в’язкість, на відміну від псевдопластиків, збільшується зі збільшенням швидкості зсуву. Такий тип течії характерний також для суспензій зі значним вмістом твердої фази

## Slide 19: Відбір проб пластових рідин
Схема пробовідбірників ПД-3М (а) і ВПП-300 (б)
а) 1 – корпус; 2 – годинниковий механізм; 3 – ходовий гвинт; 4 – вал; 5 – важіль; 6 – шток верхнього клапана нижнього клапана; 7 – верхній клапан; 8 – голка; 9 – кульки; 10 – муфта; 11 – камера для проби; 12 – нижній клапан; 13 – шток нижнього клапана: б) 1 – корпус; 2 – баластна камера; 3, 12 – гідравлічні опори; 4 – камера для проби; 5, 10 – поршень; 6 – клапан; 7 – камера реле часу; 8 – вхідний отвір; 9 – шток; 11, 13 – камери для перетікання масла

## Slide 20: Дослідження проб пластових рідин
Схема установки АСМ-300М для дослідження пластових нафт
1 – замірний прес; 2 – підсилювач до віскозиметра; 3 – віскозиметр високого тиску; 4 – вакууметр; 5 – вакуумвловлювач; 6 – вакуумний насос; 7 – пробовідбірник; 8 – качалка для розкачування пробовідбірника; 9 і 12 – манометри; 10 – термостат; 11 – напірний бачок; 13 – насос рідинний; 14 – проміжна місткість