## Slide 1: Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Лекція
Способи експлуатації нафтових свердловин. Фонтанний спосіб експлуатації

## Slide 2: Баланс енергії у видобувній свердловині
Епл + Ешт = Ест + Етер + Етр + Еін,
де Епл- пластова енергія;
Ешт – штучна енергія, що вводиться з поверхні;
Ест – енергія, що затрачається на підйом стовпа рідини в свердловині;
Етер – енергія, що затрачається на подолання сил тертя;
Етр – енергія, що затрачається на транспортування нафти в системі збору;
Еін – енергія, що витрачається на подолання інерційних сил.
При Ешт = 0 свердловина працює тільки за рахунок пластової енергії. Такий спосіб називається фонтанним.
При Ешт > 0 спосіб експлуатації називається механізованим.

## Slide 3: Способи експлуатації нафтових свердловин

## Slide 4: Баланс тисків у видобувній свердловині
де Рвиб – вибійний тиск (звичайно береться на рівні середини інтервалу продуктивного пласта), Па;
Ргир – тиск на гирлі (викиді) свердловини (гирловий тиск), Па;
рст – гідростатичний тиск стовпа флюїдів (у загальному випадку – нафти, води, газу) у свердловині, Па;
рт – втрата тиску на гідравлічний опір (тертя), Па;
рін – втрата тиску на інерційний опір (нехтують через малу величину), Па.
Рвиб = Ргир + Рст + ΔРтер +ΔРін

## Slide 5: Фонтанний спосіб експлуатації

## Slide 6: Умови артезіанського фонтанування

## Slide 7: Узгоджена робота пласта і піднімача
Q = K0 (Pпл - Рв)

## Slide 8: Графічна інтерпретація умов артезіанського фонтанування

## Slide 9: Умова газліфтного фонтанування

## Slide 10: Графічна інтерпретація умов газліфтного фонтанування

## Slide 11: Умова газліфтного фонтанування

## Slide 12: Графік спільної роботи пласта і піднімача при газліфтному фонтануванні

## Slide 13: Регулювальні криві роботи фонтанної свердловини

## Slide 14: Запобігання ускладнень в роботі фонтанних свердловин
У процесі експлуатації слід ретельно спостерігати за роботою свердловини, що уможливлює виявлення таких ускладнень:
за зменшення р2 і рзатр – утворення піщаної пробки або накопичення води між вибоєм і башмаком НКТ;
-за зменшення р2 і одночасного підвищення рзатр – відкладання парафіну і солей в НКТ;
-за зменшення р2 і збільшення Q – роз’їднання штуцера;
-за збільшення р2 і рзатр і зменшення Q – забивання штуцера або відкладання парафіну в маніфольді і викидному шлейфі.

## Slide 15: Конструкція фонтанної арматури
1-буферна заглушка з манометром і трьохходовим краном; 2-буферна засувка; 3- засувка робочої струни; 4-штуцер; 5-проміжна засувка; 6-центральна засувка; 7,8-хрестовини для підвішування одного і другого ряду нкт.

## Slide 16: Фонтанна арматура

## Slide 18: Типові схеми фонтанної арматури
Типові схеми фонтанної арматури: 1 - манометр; 2 - вентиль; 3 - буферний фланець під манометр; 4 - запірний пристрій; 5 - трійник; 6 - дросель; 7 - перевідник трубної голівки; 8 - відповідний фланець; 9 - трубна голівка; 10 - хрестовина ялинки

## Slide 19: Фонтанна арматура
Шифр фонтанної арматури: АФХ1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, де
АФ – арматура фонтанна; Х1 - конструктивне виконання: підвіска НКТ на різі перевідника – К; підвіска НКТ на муфті – не позначається; для свердловин, обладнаних ЕВН – Е; Х2 – номер схеми монтажу трійникового і хрестового типів згідно з ГОСТ 13846-84 (8 схем); у разі дворядної колони НКТ додається буква “а”; Х3 – спосіб керування запірними пристроями: ручний – не позначається; автоматичний – А, дистанційний і автоматичний – В; Х4 – умовний прохід стовбура (50, 65, 80, 100 і 150 мм); через дріб зазначено умовний прохід бічного відведення (50, 65, 80 і 100 мм); Х5 – робочий тиск, помножений на 0,1 МПа (7, 14, 21, 35, 70 і 105 МПа); Х6 – кліматичне виконання: для помірної кліматичної зони - не позначається; для холодної кліматичної зони – Хл; Х7 – виконання за корозійною стійкістю для помірної кліматичної зони; К1 – для середовищ, в яких вміст СО2  6 %; К2 – для середовищ, в яких вміст Н2S  6 % і СО2  6 %; К3 – для середовищ, в яких вміст Н2S  25 % і СО2  25 %; К2І – для арматури, яку виготовлено з малолегованої і низьковуглецевої сталі із застосуванням інгібітора у свердловині.
Наприклад, АФК 6 В-100210 К2

## Slide 20: Підземне обладнання фонтанних свердловин
ГОСТ 633-80 передбачає виготовлення чотирьох типів сталевих безшовних насосно-компресорних труб (НКТ): гладких; із висадженими ззовні кінцями – В; гладких високогерметичних – НКМ і безмуфтових з висадженими ззовні кінцями – НКБ (труби перших трьох типів з’єднують між собою за допомогою муфт). На кінці кожної труби наноситься маркування (характеристика). Труби всіх типів виконання А виготовляють довжиною 10 м, а виконання Б – двох груп: перша – довжиною 5,5...8,5 м, друга – понад 8,5...10 м. Внутрішній діаметр НКТ змінюється в межах 20,7...100,3 мм за товщини стінки 3...8 мм.

## Slide 21: Підземне обладнання фонтанних свердловин
В основному використовують труби з умовним діаметром (заокругленим зовнішнім) 60 і 73 мм (внутрішній діаметр відповідно 50,3 і 62 або 59 мм). Мінімальний зазор, який допускається між внутрішньою стінкою обсадної колони і зовнішньою стінкою муфти НКТ, дорівнює 12...15 мм; це означає, що за діаметра експлуатаційної колони 146 мм максимальний діаметр НКТ має не перевищувати 73 мм, за 168 мм – 89 мм і за 194 мм – 114 мм (взято за умовними діаметрами обсадних труб і НКТ).
Гранична глибина опускання НКТ у фонтанну свердловину залежно від діаметра і групи міцності сталі (Д, Е, К, Л, М, Р) становить 1780...4250 м.

## Slide 22: Додаткове підземне обладнання
Для експлуатації фонтанних свердловин використовують комплекси обладнання для попередження відкритих фонтанів (типів КУСА і КУСА-Е). Вони можуть обслуговувати від однієї до восьми свердловин і забезпечують герметичне перекриття стовбура свердловини у разі розгерметизації гирла, відхилення параметрів (тиску, дебіту) роботи свердловини від заданих і виникнення пожежі.
Існують також автоматичні клапани-відсікачі, які спрацьовують у разі збільшення дебіту свердловини понад заданий. Вони встановлюються на кінці НКТ.
Для беспечного спуску приладів в кіінці нкт передбачають раструб.
для зменшення пульсації – перепускний отвір біля башмака.

## Slide 23: Дякую за увагу.
Тепер час для Ваших запитань.