## Slide 1: Методи підвищення продуктивності нафтових свердловин

## Slide 2: Скін-ефект

## Slide 3: Напрямки збільшення продуктивності свердловини
Продуктивну характеристику свердловини можна покращити
а) створенням додаткових або збільшених каналів перфорації, мікротріщин і макротріщин;
б) видаленням органічних і неорганічних речовин з природних порожнин пласта;
в) розширенням прохідного перерізу природних порожнин або, в крайньому випадку, розширенням стовбура свердловини.

## Slide 4: Основні методи підвищення продуктивності свердловин
а) хімічні – кислотні оброблення (КО);
б) фізичні – теплові оброблення, оброблення поверхнево-активними речовинами, вуглеводневими розчинниками;
в) механічні – гідравлічний розрив пласта (ГРП), гідропіскоструминна (ГПП) і додаткова кумулятивна перфорація, віброоброблення, створення депресій на пласт;
г) комплексні – термохімічні оброблення, гідрокислотний розрив пласта, термогазохімічне діяння і т.д.

## Slide 5: Теплові методи підвищення продуктивності свердловин
Теплоту можна внести в пласт двома способами:
а) теплопередачею в пласт через скелет породи і рідину, яка його насичує, від джерела теплоти (електронагрівача), розміщеного у свердловині (способом кондуктивного прогрівання стаціонарно або періодично);
б) конвективним тепломасоперенесенням за рахунок нагнітання у свердловину і в пласт теплоносіїв (насиченої або перегрітої водяної пари, гарячої води, нафти і т. ін.).

## Slide 6: Солянокислотне оброблення (СКО)
СКО призначено для оброблення карбонатних колекторів і пісковиків з карбонатним цементом, для очищення привибійної зони від забруднення в нагнітальних свердловинах, для розчинення відкладів солей і очищення від глини, цементу і т. ін.

## Slide 7: Різновиди кислотних оброблень
За технологією здійснення розрізняють такі різновиди солянокислотних оброблень:
а) кислотні ванни (без нагнітання кислоти в пласт з метою очищення тільки стовбура свердловини);
б) звичайні (прості) СКО (з нагнітанням кислоти в пласт);
в) СКО під тиском (з інтенсивним нагнітанням кислоти в пласт, звичайно, з використанням пакера);
г) поінтервальні (ступінчасті) оброблення (з регулюванням місця входу кислоти в пласт);
ґ) серійні оброблення (багатократні з інтервалом 5...10 діб);
д) пінокислотні оброблення (з використанням аерованого солянокислотного розчину у вигляді піни за середнього ступеня аерації в нормальних умовах 15...25);
е) газокислотні оброблення (азот від пересувного газифікаційного автомобільного устатковання АГУ 6000-500/200 або природний газ із сусідніх газових свердловин);
є) кислотоструминні оброблення (кислоту подають у пласт через гідромоніторні насадки).

## Slide 8: Реакція соляної кислоти з вапняком і доломітом

## Slide 9: ГЛИНОКИСЛОТНЕ ОБРОБЛЕННЯ
Для оброблення теригенних колекторів і збільшення активності діяння на силікатні породи та матеріали (аморфна кремнекислота, глини, аргіліти, кварц) використовують суміш 12% розчину соляної кислоти та 3-5% розчину плавикової кислоти і називають її глинокислотою.

## Slide 10: ГЛИНОКИСЛОТНІ РОЗЧИНИ
Для зручності транспортування і зберігання, а також для безпеки робіт на промислах плавикову кислоту можна отримувати із суміші фтористих солей (біфторид-фторид амонію NH4F·HF+NH4F і біфторид амонію NH4F).
Для приготування глинокислоти з вмістом 12% соляної HCl і 3% плавикової кислоти HF беруть 16% соляну кислоту HCl і 5% біфторид-фторид амонію від об’єму розчину. При цьому в результаті взаємодії HCl з біфторид-фторидом амонію утворюється плавикова кислота HF.

## Slide 11: Азотосолянокислотне і пінокислотне оброблення
Для пористих малопроникних колекторів і в разі забруднення привибійної зони мінеральною суспензією краще застосовувати кислотні розчини з підвищеною фільтрувальністю (проникною здатністю), до яких відносять кислотний розчин, що оброблений гідрофілізуючими ПАР для нагнітальних свердловин, газовані кислоти (з переважним вмістом рідкої фази) і кислотні аерозолі (з переважним вмістом газової фази). Як газову фазу використовують азот (азотосолянокислотне оброблення), який зумовлює зниження корозійної активності і вибухонебезпечності, вуглекислий газ (підвищується розчинна здатність суміші), повітря, вуглеводневий газ.
Оброблення з використанням газу називають газокислотними, а піни – пінокислотними.

## Slide 12: Технології з утворення кислотних розчинів у свердловині або в пласті.
Технологія базується на реакції розчину формальдегіду HCHO (формаліну) з солями амонію (хлористим амонієм NH4Cl або аміачною селітрою NH4NO3):
Соляна (HCl) і азотна (HNO3) кислоти, які утворилися, взаємодіють з карбонатами, а уротропін С6Н12N4 призводить до зменшення швидкості взаємодії.

## Slide 13: Термохімічні оброблення (ТХО)
Це процес діяння на породи привибійної зони пласта гарячою соляною кислотою. При цьому кислотний розчин нагрівається на глибині за рахунок екзотермічної реакції між нагнітальним розчином кислоти і реагентним матеріалом (звичайно магнієм).
Якщо термохімічне оброблення супроводжується кислотним обробленням, то таке комбіноване оброблення називають термокислотним (ТКО).
Термохімічне оброблення базується на реакції:

## Slide 14: Технологічна схема внутрішньосвердловинної термохімічної обробки
1 – продуктивний пласт; 2 – гранула магнію; 3 – обсадна колона; 4 – насосно-компресорні труби; 5 – гирлове обладнання; 6 – манометр; 7 – зворотний клапан; 8 – насосні кислотні агрегати; 9 – ємність для промивальної і протискуючої рідини; 10 – ємність для кислотного розчину; 11 – насосні агрегати для підпору; 12 – насосні агрегати; 13 – ємність для рідини-магнійносія і протискуючої рідини; 14 ‑ піскозмішувач

## Slide 15: Технологічна схема внутрішньопластової термохімічної обробки
1 – продуктивний пласт; 2 – тріщина; 3 – обсадна колона; 4 – на­сосно-компресорні труби; 5 – арматура гирла; 6 – манометр; 7 – за­сувки; 8 – блок маніфольдів; 9 – насосні агрегати; 10 – піско­змішувач; 11 – ємність для буферної рідини; 12 – насосні агрегати для підпору; 13 – ємність для рідини розриву і піскомагнійносія; 14 – ємність для солянокислотного розчину; 15 – кислотний насосний агрегат; 16 – пакер; 17 – якір

## Slide 16: Гідропіскоструминна перфорація

## Slide 17: Техсхема проведення ГПП

## Slide 18: Проведення ГПП

## Slide 19: Технологічна схема створення керованих циклічних депресій на пласт
1 – ємність для робочої рідини; 2 – засувка; 3 – насосні агрегати; 4 – фільтр; 5 – продук­тивний пласт; 6 – пакер; 7 – устатковання для обробки свердловин УОС-1; 8 – куля діаметром 25,4 мм; 9 – клапан приймальний (опресувальний); 10 – обсадна колона; 11 – клапан циркуляційний; 12 – насосно-компресорні труби; 13 – нагнітальна лінія; 14 – ко­лонна головка; 15 – хрестовина фонтанної арматури; 16 – швидко­змінне з’єднання; 17 – манометр; 18 – штуцер; 19 – сепаратор; 20 ‑ витратомір; 21 – факельна лінія; 22 – амбар; 23 – приймальна ємність

## Slide 20: Освоєння і дослідження свердловин виснажених родовищ

## Slide 21: Технологічна схема гідравлічного розриву пласта
1 – тріщина розриву; 2 – продуктивний пласт; 3 – пакер; 4 – якір; 5 – обсадна колона; 6 – насосно-компресорні труби; 7 – арматура гирла; 8 – манометр; 9 – блок маніфольдів; 10 – станція контролю і керування процесом; 11 – насосні агрегати; 12 – піскозмішувачі; 13 – ємності з технологічними рідинами; 14 – насосні агрегати

## Slide 23: Частина обладнання для ГРП