## Slide 1: Збір і ПІДГОТОВКА НАФТОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема лекції: Облік продукції свердловин

## Slide 2: Вимірювання продукції свердловин на старих площах
Вимірювання продукції свердловин на старих площах родовищ проводиться традиційними об'ємними методами.
При самопливній системі збору нафти як в індивідуальних, так і з групових замірним сепараційним обладнанням вимірювання продукції свердловин проводять об'ємним способом оператори, які обслуговують це обладнання.

## Slide 3: Принципова схема заміру дебіту на груповій замірній установці
1- збірний колектор; 2- робоча гребінка: 3-робочий газосепаратор;
4-викидний колектор; 5-дожимний насос; 6-газопровід; 7-трьохходовий клапан; 8-замірний колектор; 9- замірний газосепаратор;
10 – дебітомір.

## Slide 4: Установка “Спутник”
1-зворотній клапан; 2-засувки; 3-перемикач свердловин багатоходовий;
4-роторний перемикач свердловин; 5-вимірна лінія; 6-сумісна лінія; 7-відсікачі; 8-колектор обводненої нафти; 9 і 12-засувки закриті; 10 і 11-засувки відкриті; 13-гідроциклонний сепаратор; 14-регулятор перепаду тиску; 15-витратрмір газу;16 і 16а-золотники; 17-поплавок; 18-витратомір рідини; 19-поршньовий клапан; 20-вологомір; 21-гідропровід; 22-електродвигун; 23-збірний колектор; М-викидні лінії свердловин.

## Slide 5: Замірний газосепаратор
1-вхідний патрубок;
2-патрубок виведення газу;
3-патрубок виведення нафти;
4-відбійний козирок;
5-пристрій вимірювання напрямку руху;
6-замірна діафрагма.
7-диференціальний манометр-витратомір;

## Slide 6: Вимірювання дебіту в газосепараторі з допомогою фотоелемента
1-робочий газосепаратор;
2-замірний газосепаратор;
3-трьохходовий клапан;
4-клапан скидування нафти;
5-записуючий пристрій;
6-блок управління;
7-фотоелемент;
8-освітлювач.

## Slide 7: УСТАНОвка для роздільного заміру води і нафти
1-мірний резервуар;
2-трубка з антимагнітного матеріалу;
3-постійні магніти;
4, 5-поплавки для води і нафти;
6-трьохходовий мембранний клапан;
7-трубопровід;
8-металевий стержень;
9-барабан з синхронним двигуном;
10-ролик з двома контактами;
11-пневматичний клапан для скидування рідини;
12, 13-електропневматичні клапани;
14-пневматичний шукач

## Slide 8: Дебітомір фірми РОЛО
1-дебітомір;
2-газосепаратор;
3-фундамент;
4-стояки;
5-вертикальна тяга;
6-важіль золотникового пристрою;
7-золотниковий пристрій;
8-поплавок;
9-газопровід;
10- лінія відводу нафти;
11 і 12- запірний пристрій;
13-труби підведення газу від сепаратора до запірного пристрою;
14-діафрагма виміру витрати газу;
15-дифманометр.

## Slide 9: Дебітомір з кінцевими поплавочними виключателями
1-мірна камера; 2-патрубок підведення нафти; 3-патрубок відведення нафти; 4-патрубок відведення газу; 5,6,7-запірні пристрої; 8,9-поплавкові камери; 10,11- поплавки.