## Slide 1: Практичне заняття
Перфорація і освоєння нафтових свердловин

## Slide 2: Приклад розрахунку гідропіскоструминної перфорації
Розрахувати процес гідропіскоструминної перфорації на глибині L = 1020 м. Свердловина має експлуатаційну колону з умовним діаметром D = 0,114 м і товщиною стінки s = 0,0074 м. При обробці використовують колону НКТ з умовним діаметром d = 0,048 м, s = 0,004 м. Застосовують насадки діаметром 0,0045 м. Перепад тиску в трубах і кільцевому просторі Δрт + Δрк = 0,115МПа / 100м. Група міцності К. допустимий тиск на гирлі Ргт = 136 МПа.

## Slide 3: Розв’язок.
Визначаємо загальну кількість рідини
Vр = 1,88 • Dвн • L
Dвн - внутрішній діаметр експлуатаційної колони, м
Dвн = D - 2 • s = 0,114 - 2 • 0,0074 = 0,0992 м.
Vр = 1,88 • 0,09922 • 1020 = 18,87 м3;
Визначаємо кількість піску Qп.
Qп = 1,13 • D вн • L • Сп ,
де Qп - загальна кількість піску, кг;
Сп = 100 - об'ємна концентрація піску в 1 м3 рідини, кг / м3.
Qп = 1,13 • 0,09922 • 1020 • 100 = 1134 кг

## Slide 4: Продовження розв'язку
Визначаємо кількість робочої рідини
Q= 1,414 • μ • nн • fн ,
де Q - витрата робочої рідини;
μ = 0,82 - коефіцієнт витрати;
nн = 4 - кількість насадок, шт.
fн = - площа поперечного перерізу насадки на виході, м2.
fн = 0,785 • 0,00452 = 0,000016 м2;
Q = 1,414 • 0,82 • 4 • 0,000016 = 7.42 10 -5 м3 / с,

## Slide 5: Продовження розв'язку
Визначаємо густину робочої водопісчаної суміші.
ρс = ρ • (1- β) + ρп • β
де ρ = 1000 - густина робочої рідини, кг / м3;
ρп = 2500 - густина піску, кг / м3;
β = 0,04 - об'ємна концентрація піску в суміші;
Ρ с = 1000 • (1 – 0.04) +2500 • 0,04 = 1060 кг / м3,

## Slide 6: Продовження розв'язку
Визначаємо втрати тиску при проведенні ГПП.
Р = Δрт + Δрк + Δрн + Δрп ,
де Р - гідравлічні втрати при проведенні гідропіскоструминної перфорації;
Δрн = 19 - втрати тиску в насадках, МПа
Δрп = 3,5 - втрати тиску в порожнині, що утворилася при впливі на породу абразивного струменя, МПа.
Р = 0,115 • 10,2 + 19 + 3,5 = 23,67 МПа
Умова безпечної роботи виконується:
Ргт = 136 МПа> 23,7 МПа.
Висновок: Застосування НКТ діаметром 48 мм допустимо, тому що умова безпечної роботи виконується. Гідропіскоструминна обробка привибійної зони свердловини для підвищення проникності є в даний час ефективним методом підвищення проникності ПЗС.

## Slide 7: Задача 4.1
Розрахувати процес освоєння свердловини методом заміни рідин. Визначити максимальний тиск, який виникне під час освоєння, і тривалість процесу. Відомо: свердловина заповнена розчином хлористого кальцію густиною ρ1 = 1230 кг/м3 і з динамічним коефіцієнтом в’язкості 1= 0,0012 Па·с; довжина стов­бура свердловини Н ' = 3500 м; довжина опущених у свердловину насосно-компресор­них труб (НКТ) L = 3100 м; середній зенітний (від вертикалі) кут нахилу свердловини αз = 5; внутрішній діаметр експлуатаційної колони Dв = 0,168 м; зовнішній діаметр НКТ dз = 0,089 м; внутрішній діаметр НКТ d = 0,073 м; густина води ρ2 = 1000 кг/м3; динамічний коефіцієнт в’язкості води ; подавання агрегату УН1-630ґ700А на ІV передачі Q = 0,0146 м3/с; пластовий тиск рпл = 36 МПа.

## Slide 8: Розв'язування задачі 4.1
Під час освоєння свердловини водою тиск на вибої свердловини буде таким:
тобто а значить освоєння свердловини відбудеться.
Випадок прямої циркуляції рідини
Визначаємо:
– швидкість руху рідини в трубах
– число Рейнольдса для води, що рухається по трубах,
.

## Slide 9: Продовження розв'язування 4.1
Так як Re > 2320, то режим руху турбулентний, і в цьому випадку коефіцієнт гідравлічного опору розраховуємо за формулою:
Розраховуємо гідравлічні втрати тиску на тертя в трубах:

## Slide 10: Продовження розв'язування 4.1
Визначаємо:
– швидкість руху розчину хлористого кальцію в кільцевому просторі
– число Рейнольдса під час руху розчину хлористого кальцію в кільцевому просторі
Оскільки , то коефіцієнт гідравлічного опору розраховуємо за формулою:
.

## Slide 11: Продовження розв'язування 4.1
Розраховуємо гідравлічні втрати тиску на тертя при русі рідини в кільцевому просторі:
Розраховуємо тиск, необхідний для врівноваження гідростатичних тисків рідин:
де z = 3100 м – довжина труб, заповнених промивною рідиною.
Розраховуємо тиск нагнітання:
де рз – тиск на виході із затрубного простору.

## Slide 12: Продовження розвязування 4.1
Розраховуємо тривалість нагнітання промивної рідини в труби:
Розраховуємо тривалість нагнітання рідини в кільцевий простір:
Розраховуємо тривалість процесу нагнітання промивної рідини:

## Slide 13: Продовження розв'язування 4.1
Випадок зворотної циркуляції рідини
З визначеного вище швидкість руху рідини в кільцевому просторі становить 0,916 м/с.
Визначаємо число Рейнольдса для рідини, що рухається по кільцевому простору:
Так як Reк.п > 2320, то режим руху турбулентний, і коефіцієнт гідравлічного опору розраховуємо за формулою:
Розраховуємо гідравлічні втрати тиску на тертя під час руху рідини по кіль­цевому простору:

## Slide 14: Продовження розв'язування 4.1
.
Визначаємо число Рейнольдса для рідини, що рухається в НКТ:
Оскільки Re > 2320, то коефіцієнт гідравлічного опору розраховуємо за формулою:

## Slide 15: Закінчення розвязування 4.1
Розраховуємо гідравлічні втрати тиску на тертя при русі рідини по НКТ:
Розраховуємо тиск нагнітання:
де ртр – тиск на виході із НКТ.
Розраховуємо тривалість процесу нагнітання промивної рідини:
Відповідь: 11,7 МПа; 71,2 хв.